2. pielikums

Atklāta konkursa

Nr. LiepU 2012/3 ERAF nolikumam

SPECIFIKĀCIJA - PIEDĀVĀJUMS

1.daļa Klasterdatoru tehnoloģijas sistēma

VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS:

- Piedāvātā klasterdatoru tehnoloģijas sistēma jāpiegādā un jāuzstāda vienotā risinājumā;

- Visam komponentēm ir jābūt pilnībā savietojamām savā starpā;

- visiem nepieciešamajiem pieslēguma kabeļiem jābūt iekļautiem piedāvājumā.

| N.p. k. | Specifikācija | Skai ts | Garan tijas laiks (gadi) | Bojāju ma novēr šana (stundās) | Pretendenta piedāvājums* (norādīt ražotāju un modeli) | Ražotāja specifikācija piedāvājumā ** (lpp. nr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Serveris | 8 | 3 | 72 |  |  |
|  | Katram serverim jānodrošina: 1. Vismaz divi x 32nm tehnoloģijas procesori no 2.00Ghz līdz 2.40G hz frekvenci; 2. Vismaz DDR3 1333 ECC reģistra atmiņas kopapjomam līdz 192 GB 3.Vismaz divi PCI-E16 2.0, pilna izmēra, ar papildus barošanu vismaz 225w uz katru slotu. 4. Vismaz 2x karstās pārneses SSD iekārtu pieslēgvietām 5. RAID 0,1,10 kontrolieris; ar pieslēguma ātrumu vismaz 6 Gb/s; 6. vismaz 4 x infiniband 10G/20G porti; 7. vismaz 2 x 1 Gbit/s porti ar TOE un Accelerated iSCSI funkcijām; 8. integrēta videokarte 9. visu pieslēgto komponenšu attālināta vadība |  |  |  |  |  |
| 2. | GPU skaitļošanas sistēma | 1 | 3 | 72 |  |  |
|  | GPU skaitļošanas sistēmai jānodrošina: vismaz 7150 skaitļošanas procesori; vismaz 15 Tflops ECC atmiņas atbalsts; vismaz 86GB GDDR5 atmiņu; GPU sadalīšanas/pārslēgšanas funkciju starp astoņiem piedāvātiem serveriem neapstādinot sistēmas darbību (online); atsevišķo GPU centralizēta vadību, aizvietošanu un atjaunošanu; atsevišķo GPU virtuālo pieslēgšanu pie servera; Ir jānodrošina iespēja paplašināt skaitļošanas sistēmas jaudu (Tflops) vismaz divas reizes no piedāvāta apjoma |  |  |  |  |  |
| 3. | Procesors | 16 | 3 | 72 |  |  |
|  | 1. Vismaz x 32nm tehnoloģijas procesors no 2.00 Ghz līdz 2.40 Ghz frekvenci, 2. katra procesora maksimālais jaudas patēriņš ne vairāk ka 60W. 3. Divu procesoru veiktspēja pēc CINT2006 (SPECint_rate_base2006) testa rezultātiem vismaz 175 punkti. Veiktspējas testu rādītājiem jābūt pārbaudāmiem Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) mājas lapā http://www.spec.org/cpu2006/results/rint2006.html. |  |  |  |  |  |
| 4. | Operatīvā atmiņa | 8 | 3 | 72 |  |  |
|  | 24Gb DDR3 vismaz 1333 MHZ, ECC reģistra atmiņas |  |  |  |  |  |
| 5. | Cietais disks |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Cietais disks vismaz 140GB apjomā, SSD tehnoloģijas, 3Gb/s pārraides ātrums; karsti maināms | 16 | 3 | 72 |  |  |
| 5.2. | Cietais disks vismaz 0.9TB apjomā, SAS tehnoloģijas, 6Gb/s pārraides ātrums; karsti maināms | 48 | 3 | 72 |  |  |
| 6. | Uzglabāšanas sistēma | 1 | 3 | 72 |  |  |
|  | Uzglabāšanas sistēmai jāsastāv no diviem rezervētiem, neatkarīgiem, karsti maināmiem, identiskiem uzglabāšanas blokiem. Katra uzglabāšanas bloka jauda un funkcionalitāte ir pilnība pietiekoša, lai pie pilnās klasteru tehnoloģijas sistēmas noslodzes un pie viena uzglabāšanas bloka iziešana no ierindas, sistēma nepārtraukti pilnvērtīgi darbojas (N+1 redundancy). Katram uzglabāšanas blokam jāsastāv no: augstas efektivitātes rezervētiem, neatkarīgiem, karsti maināmiem barošanas blokiem; Barošanas blokiem jānodrošina pietiekama jauda, lai pie pilnās sistēmas noslodzes un pie viena barošanas bloka iziešana no ierindas, sistēma nepārtraukti pilnvērtīgi darbojas (N+1 redundancy). Rezervētiem (N+1 redundancy), karsti maināmiem dzesēšanas blokiem; Šiem blokiem jānodrošina nepārtraukta visas sistēmas dzesēšana pie pilnās sistēmas noslodzes un pie viena bloka iziešana no ierindas (N+1 redundancy). Rezervētiem, karsti maināmiem vadības blokiem ar neatkarīgo kešatmiņu vismaz 2Gb; RAID 1,5,6 kontroliera; Vismaz 24 karstās pārneses SAS iekārtu pieslēgvietām Ir jānodrošina iespēja paplašināt uzglabāšanas bloku piedāvāto daudzumu vismaz divas reizes |  |  |  |  |  |
| 7. | Galvenais vadības superdators | 1 | 3 | 72 |  |  |
|  | Galvenā vadības superdatora komplektācijā jābūt: augstas efektivitātes rezervētiem, neatkarīgiem, karsti maināmiem barošanas blokiem; Barošanas blokiem jānodrošina pietiekama jauda, lai pie pilnās klasteru tehnoloģijas sistēmas noslodzes un pie viena barošanas bloka iziešana no ierindas, sistēma nepārtraukti pilnvērtīgi darbojas (N+1 redundancy). Rezervēti (N+1 redundancy), karsti maināmi dzesēšanas bloki; Šiem blokiem jānodrošina nepārtraukta visas sistēmas dzesēšana pie pilnās sistēmas noslodzes un pie viena bloka iziešana no ierindas (N+1 redundancy). Rezervēti (N+1 redundancy), karsti maināmi, vadāmie (managable) sadales bloki, katrs ar vismaz 24 x infiniband 10G/20G portiem, ar I/O konsolidāciju, katrs ports ar divvirzienu jostas platumu (bidirectional bandwidth); komutatora kopēja jauda vismaz 900 Gb/s. Rezervēti (N+1 redundancy), karsti maināmi, vadāmie (managable) sadales bloki, katrs ar vismaz 24 x 10/100/1000BASE-T portiem, ar portu spoguļošanu; iSCSI automātiska konfigurēšana; sadales bloka pārsūtīšanas ātrums vismaz 95Mpps. Ar diviem rezervētiem (N+1) barošanas blokiem un flešatmiņu. Atbalsta IPv6. KVM pārslēgšanas iekārta (klaviatūrsa, peles, video porti); visu pieslēgto komponenšu attālināta vadība, nodrošināta ar diviem rezervētiem (N+1 redundancy) vadības blokiem; Galvenais vadības superdatoram jābūt statne montējamam, ar kopējo izmēru nelielāku par 20U - ar visām ievietotām un pieslēgtām komponentēm (apakšpunkti 1.– 6.) |  |  |  |  |  |
| 8. | Galvenās vadības superdatora izvades stacija | 1 | 3 | 72 |  |  |
|  | Galvenās vadības superdatora izvades stacijai jābūt nokomplektētai ar: GPU skaitļošanas bloku ar vismaz 440 skaitļošanas procesoriem; vismaz 1 Tflops; ECC atmiņas atbalstu; vismaz 5GB GDDR5 atmiņu; Vismaz diviem GPU izvades blokiem ar 1000 skaitļošanas procesoriem; vismaz 3GB 750-bitu GDDR5 atmiņu; jāatbalsta paralēlo apvienošanos tehnoloģiju līdz četriem GPU izvades blokiem; ar MPEG atbalstu; Blueray lasoša/rakstoša iekārtu; augstas efektivitātes barošanas bloku; Barošanas blokiem jānodrošina pietiekama jauda, lai pie pilnās sistēmas noslodzes galvenās vadības superdatora izvades stacija nepārtraukti pilnvērtīgi darbojas. dzesēšanas bloku; šim blokam jānodrošina nepārtraukta visas sistēmas dzesēšana pie pilnās sistēmas noslodzes un temperatūras telpā +30’. uzglabāšanas bloku: ar kapacitāti vismaz 500GB SSD 6Gbps un pēc RAID1 izmantojama kapacitāte 3TB SATA 6Gbps ar kešatmiņu 64MB; īslaicīgas atmiņas apjomu vismaz 16GB DDR3; vismaz 3 x video attēla IPS tehnoloģijas 30” izvades ekrāniem; ar 100% sRGB krāsu pārklājumu; visiem ekrāniem jābūt piestiprinātiem pie viena statīva; katram ekrānam jābūt vismaz 2x HDMI porti; vadības konsoles ar TrackBall funkciju; Galvenās vadības superdatora izvades stacijas veiktspēja pēc SysMark2012 Media Creation testa rezultātiem vismaz 200 punkti; pēc SysMark2012 3D modeling testa rezultātiem vismaz 300 punkti. Veiktspējas testu rādītājiem jābūt pievienotiem piedāvājumam. |  |  |  |  |  |
| 9. | Dzesēšanas iekārta | 1 | 3 | 72 |  |  |
|  | Nomināla dzesēšanas/sildīšanas jauda vismaz 7 kW; Sastāv no divām daļām: iekštelpas un ārtelpas; Bezvadu vadība; Maksimālais trokšņu līmenis nepārsniedz 45dB; Gaisa jonizēšanas/atsvaidzināšanas sistēma |  |  |  |  |  |

* Ja piedāvājuma parametri sakrīt ar pieprasījuma parametriem, atzīmēt ar X, ja parametri atšķirīgi, norādīt precīzu informāciju;

** Piedāvājumā jāpievieno ražotāja tehniskā dokumentācija, kura apstiprina pretendenta piedāvājuma atbilstību pasūtītāja tehniskajām specifikācijām