4.pielikums

Atklāta konkursa

Nr. LiepU 2012/3 ERAF nolikumam

SPECIFIKĀCIJA – PIEDĀVĀJUMS

(iespēja pieteikties uz atsevišķām iepirkuma daļām)

3.daļa - Mākslas studiju tehnoloģiskais aprīkojums

3.1. Grafikas mākslas darbnīcas. Sietspiedes iekārta

3.2. Tekstilmākslas darbnīcas aprīkojums

3.3. Vizuālās mākslas darbnīcas aprīkojums

3.4.Stikla mākslas darbnīcas aprīkojums

3.5. Keramikas darbnīcas aprīkojums

VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS

- Defektu un bojājumu novēršana 72 stundas

| N.p.k. | Specifikācija | Skaits | Garantijas laiks (gadi) | Pretendenta piedāvājums* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Grafikas mākslas darbnīca. Sietspiedes iekārta. |
| 3.1.1. Vakuuma galds |
|  | Iekārta drukām uz plakanām virsmām, maksimālais drukas laukums 70x80cm. Komplektā ietilpst vakuuma sūknis. Ar paceļamu un nofiksējamu rāmi. | 1 | 2 |  |
| 3.1.2. Iekārta drukāšanai uz līdzenas virsmas |
|  | Mobila transformējama iekārta, dažādu lielumu sietu lietošanai. Var lietot gan horizontāli, gan vertikāli. Platums 70 cm | 1 | 2 |  |
| 3.1.3. Gaismas skapis |
|  | Gaismas skapis - eksponēšanas iekārta, maksimālais darba laukums 78X102 vai ekvivalents. Piemērots kā galda tipa modelis. Ierīce aprīkota ekonomisku apgaismojumu. Speciāli ierīkota vakuma sistēma, kas nodrošina labu kvalitāti. Virsma vienkārši atvarama un aizverama. Izmēri 20x124x99cm | 1 | 2 |  |
| 3.1.4. Manuālais karuselis vai ekvivalents |
|  | Manuālā prese sietspiedē tekstilam 4 krāsas ar drukas laukumu 41x56cm Maksimālais attēla lielums 51x76cm Diametrs 295cm | 1 | 2 |  |
| 3.1.5. Tunelis vai ekvivalents |
|  | Tunelis- 4 krāsu žāvēšanai vai ekvivalents. Ierīce uz metāla kājām. Ieeju un izeju tunelī nodrošina lente uz ruļļiem. Lentes platums 61cm. | 1 | 2 |  |
| 3.1.6.Starpžāvēšanas iekārta vai ekvivalents |
|  | Darba laukums 56x61 cm Pārnēsājama iekārta uz metāla kājas ar regulējamu augstumu. 220W | 1 | 2 |  |
| 3.2. Tekstilmākslas darbnīca |
| 3.2.1.Izšūšanas mašīna |
|  | Kompjuterizēta izšūšanas mašīna; skārienjūtīgs šķidro kristālu displejs; izvēlne krievu (angļu, vācu) valodā; horizontālais rotējošais kuģītis; diega pārtrūkšanas kontrole; automātiskais diega ievērējs; automātiskā diegu nogriešana; USB ports; ilglaicīgā atmiņa; iespēja rediģēt izšūšanas motīvus, izmēru maiņa un novietojuma maiņa izšūšanas rāmī; 5 alfabētu kombinēšana un kopēšana; 100 iebūvētie izšūšanas motīvi. Izšūšanas ātrums 650 dūrieni/minūtē | 1 | 2 |  |
| 3.2.2. Overloks |
|  | Uzstādāmas divdiegu, trīsdiegu vai četrdiegu overloka vīles. Korpusa pamatnes veids "Brīvā pleca" platforma Diega spriegojuma regulēšana Diegu skaits 2, 3 un 4 diegi Maksimālais ātrums 1300 dūrieni minūtē Palīgierīce ierullētās maliņas šūšanai Iebūvēta Dūriena garuma regulēšana Auduma padeves regulēšana (diferenciālis) Nogriežamās maliņas platuma regulēšana Spoles statīvs Rokturis Diega nogriezējs Dūriena garuma regulēšanas robežas 1 līdz 5 mm Diferenciāļa regulēšanas robežas 0.5 līdz 2.2 Maliņas nogriešanas platums 3.1 – 7.3mm Atgriezumu kastīte Piederumu kastīte Pedālis | 1 | 2 |  |
| 3.2.3. Šujmašīna |
|  | Kompjuterizētu šujmašīnu ar vadības taustiņiem un dūriena indikāciju speciāls - automātisks adatas diega ievēršanas mehānisms 7 dažādi (arī ar actiņu) 1 soļa automātiski pogcaurumi ar malu šūšanu vienā virzienā 80 ieprogrammēti dūrieni - darba, speciālie un dekoratīvie dūrieni (parastiem un elastīgiem audumiem) dūriena garuma un platuma regulēšana (līdz 7 mm) apakšējā diega spriegojuma automātisks iestādījums start/stop taustiņš šūšanai bez kājas pedāļa (var šūt arī ar pedāli) speciāla mehānisma horizontāls rotējošs kuģītis - nodrošina mašīnas klusu darbību pēdiņas piespiedējspēka regulēšana adatas caurduršanas spēka elektroniska kontrole ar kājas pedāli Šūšanas virsmas papildus apgaismojums | 3 | 2 |  |
| 3.2.4. Filcēšanas mašīna |
|  | Savstarpēji savieno vairākas auduma kārtas vai audumus ar dzijām un šķiedrām bez diegu palīdzības. Savienošana notiek ar atskabargainu adatu palīdzību, kuras aizķer auduma vai dzijas šķiedras un kustoties augšup/lejup virzienā, iestrādā tās pamataudumā. | 1 | 2 |  |
| 3.3. Vizuālās mākslas darbnīca |
| 3.3.1. Lielformāta printeris/ploteris |
|  | Printeris/ploteris (printēšana un griešana platumā līdz 762mm) paver iespējas drukāt uz praktiski visiem zināmajiem materiāliem – pašlīmējošām plēvēm, fotopapīra, tekstila, plānā plastikāta un baneru materiāliem! Var drukāt gan uz lētas plēves un papīra, gan uz augstas kvalitātes materiāliem – gaismas reklāmai, linaudekla vai fotopapīra ar speciālu pārklājumu. Printeris/ploteris izmanto četras krāsas ar 8 tintes kanāliem. Programmnodrošinājums ļauj ātri apstrādāt grafikas, precīzi attēlot krāsas un izveidot savu krāsu bibliotēku, pateicoties krāsu sistēmas vadības opcijai. Drukas izšķirtspēja - 1440 dpi Griešanas ātrums - 10 to 300 mm/s Naža spiediens 30 – 300 g Programmas izšķirtspēja (griešanas laikā) 0,025 mm/solis Pārvietošanās precizitāte (drukas laikā) Мazāk par ±0.3 % no pārvietošanas attāluma, bet ne vairāk par ±0.3 mm Pārvietošanas precizitāte (griešanas laikā) Neprecizitāte mazāka par ± 0,4% no pārvietošanās attāluma, pie lieliem pārvietošanās lielumiem neprecizitāte ne lielāka par ± 0,3 mm; Izmēri Ar uzstādītām kājām 1700 (W) x 740 (D) x 1125 (H) mm Svars (ar pamatni) 89 kg Komplektācijā: Uzstādāmās kājas, barošanas vads, nazis, piespiedplāksnes, atloks, naža turētājs, maināmais nazis, tīrīšanas komplekts, programnodrošinājums, lietotāja rokasgrāmata | 1 | 2 |  |
| 3.3.2. Frēzēšanas mašīna |
|  | SRP (ātrā prototipu izgatavošana) tehnoloģija Profesionāla datorprogramma Jaudīgs motors ļauj apstrādāt vieglos metālus – alumīniju, varu u.c. materiālus Maksimālā skanēšanas izšķirtspēja – 0.05 mm Maksimālais darba laukums – 20 cm x 15 cm x 6.5 cm | 1 | 2 |  |
| 3.3.3. Elektriskā giljotīna |
|  | Tehniskās detaļas un funkcijas: elektromehāniskā naža, atdures un piespiedējpiedziņa; automātiskais piespiedējs ar abpusējām vadotnēm, piespiedēju var pacelt un nolaist neatkarīgi no naža; atdure ar piedziņu un programmējamu vadības moduli, elektroniskiem mērījumu nolasītājiem un elektronisku rokas piedziņu; optiska griezuma līnija; divi sānu uzliktņi gan uz priekšējā, gan aizmugurējā galda; masīvs tērauda naža turētājs ar regulējamām naža vadotnēm; regulējama atdure ar šaurām spraudziņām un plastmasas starplikām; augstas kvalitātes naža asmens, nokomplektēta ar pamatni un plauktu Griezuma garums: 475 m Griezuma augstums: 80 mm Galda dziļums: 455 mm Šaurais griezums: 35 mm Tīkla barošana: 230v/50 Hz/1~* Piedziņa (patērētā jauda) naža piedziņa: 1,1 kw piespiedējpiedziņa: 0,32 kw atdures piedziņa 0,1 kw Izmēri: 1230x755x970 mm Svars: 215 kg | 1 | 2 |  |
| 3.3.4. Lielformāta profesionālais griezējs ar statīvu |
|  | Vairakkārt uzasināmu augstas kvalitātes asmeņu komplekts; standarta aprīkojumā iekļauts izturīgs statīvs un pamatnes pedāļa stiprinājums; salokāms izvelkamais galds (labajā pusē); sāna izklājums ar skalu mēru iedalījumu mm/collās; aizmugurējais piebīdnis un priekšējais piebīdnis (pēdējais aprīkots ar integrētu šaurjoslas griezējiekārtu, kas paredzēta šauru strēmeļu griešanai līdz pat 1 mm); priekšējo piebīdni iespējams regulēt ar rotējošu rokturi, kurš aprīkots ar sīku iedalījumu skalu; uz darba galda norādīti standarta papīra izmēri; stacionārs asmeņu aizsargs, kas izgatavots no caurspīdīga, nesalaužama plastikāta materiāla, un asmeņu bloķēšanas ierīce; masīvas alumīnija asmens turētājskavas un izturīga asmens ass ar dubultu balstu precīza griezuma veikšanai; masīva metāla konstrukcija, platleņķa (75°) asmens (griež papīru, kartonu un arī smagākus materiālus) standarta aprīkojuma variantā – pieejams arī smails asmens (25°) (griež papīru un vieglu kartonu) . Galda Izmērs: 760 x 1100 mm Izmēri: 1360 x 830 x 1390 mm Svars: 60 Kg Griešanas garums: 1100 mm Lapu skaits: 20 lpp (70g/m²) | 1 | 2 |  |
| 3.4. Stikla mākslas darbnīca |
| 3.4.1. | Stikla kausēšanas krāsns |
|  | Kausēšanas krāsns paredzēta stikla lokšņu sakausēšanas tehnikā, stikla formēšanai un silikātu krāsu piekausēšanai dažādām stikla virsmām. Sildelimenti ir iebūvēti krāsns vākā, lai panāktu izstrādājumu tiešo karsēšanu; Sildelimenti ievietoti uz speciālām keramikas caurulēm un pasargāti no kustības Nerūsējoša tērauda konstrukcija Krāsns vāks balstās uz amortizatoriem Augstas kvalitātes blīva keramikas šķiedras izolācija Programmu temperatūras kontrolieris Tem. maks. 950 grādi Iekšējie izmēri 980x480x400 mm Ārējie izmēri 1530x790x1434 mm Statīva augstums 68 5mm | 1 | 2 |  |
| 3.4.2. Smilšu strūklas iekārta Pro Vetro-5133000 vai ekvavilenta |
|  | Iekārta paredzēta stikla dekorēšanai ar matēšanas (stikla blāvināšanas) paņēmienu. Matēšanas karabīnes darba virsma 67x84 cm Maksimālais matējamā stikla laukums200x150 cm izmantojot papildus drošības iekārtu. Kabīne aprīkota ar blīvi, hermētiski aiztaisāmām durvīm, nodrošinot maksimālu darba drošību. Iekārta darbojas ar saspiestu gaisa padevi un papildus ventilācijas sistēmu. | 1 | 2 |  |
| 3.4.3. Stikla slīpmašīna Pro Vetro – 3072100 vai ekvavilenta |
|  | Domāta dažādu stikla virsmu slīpēšanai, izlīdzināšanai mainot diskus. Iespējama arī pulēšanas operācija. Slīpmašīnai maināmi diski (diametrs 60 cm) Automātiska ūdens padeve no rezervuāra (tilpums 13 litri) Elektriska disku augstuma maiņa no 910 – 1090 mm Izmērs 78.5x78.5x91 Apgriezieni 330-850 u/min Svars 117 kg | 1 | 2 |  |
| 3.4.4. Dimanta disks |
|  | Paredzēts uzstādīt stikla slīpmašīnai Diametrs 60 cm | 1 | 2 |  |
| 3.4.5. Silīcija karbīda disks |
|  | Paredzēts uzstādīt stikla slīpmašīnai Diametrs 60 cm | 1 | 2 |  |
| 3.5. Keramikas darbnīca |
| 3.5.1. Apdedzināšanas krāsns |
|  | Elektriski darbināma krāsns ar iekraušanu no augšas. Paredzēta apdedzināšanai temperatūrā līdz 1320 C . Krāsns ar atvāžamo vāku. Iešējie izmēri 730 / 690 Ārējie izmēri 1000 / 1100/1130 | 1 | 2 |  |
| 3.5.2. RAKU apdedzināšanas krāsns |
|  | Krāsns ar ielādēšanu no augšas un uzliekamu vāku. Izgatavota no nerūsējoša tērauda, uzsilst līdz 1300 C, aprīkota ar 3 liesmas slāpētājiem un 1 noslēdzošo elementu. Tilpums 100 litri; Iekšējie izmēri 49 / 57 cm Ārējie izmēri 78 / 95 cm | 1 | 2 |  |

* ja piedāvājuma parametri sakrīt ar pieprasījuma parametriem, atzīmēt ar X, ja parametri atšķirīgi, norādīt precīzu informāciju