APSTIPRINU:

Liepājas Universitātes

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

_________________

02.02.2010.g. protokola Nr. 2.

LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE

# Iepirkuma identifikācijas

# Nr. LiepU 2010/3 KPFI

Projektēšanas tehniskās dokumentācijas izstrāde Projekta iesniegumam

„Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas Universitātes ēkā Baseina ielā 9, Liepājā, videi draudzīgu darba apstākļu nodrošināšanai”

##### Nolikums

(izstrādāts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu)

LIEPĀJA

2010

NOLIKUMS

1.Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

Nr. LiepU 2010/3 KPFI

1.2. Pasūtītājs

| Pasūtītājs | Liepājas Universitāte, reģ. Nr. 90000036859 |
| --- | --- |
| Pasūtītāja adrese | Lielā iela 14, Liepāja |
| Atbildīgā persona par iepirkuma dokumentāciju (vārds, uzvārds) | Māris Leimants |
| Amats | Projektu vadītājs |
| Tālr. | 29465982 |
| Fakss: | 63424223 |
| e-pasts | maris.leimants@liepu.lv |

Piedāvājuma varianti  - Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

Piegādātājs – fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt projektēšanas pakalpojumus;

Pretendents – piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumus šajā iepirkumā.

1.3. Iepirkumu priekšmets

1.3.1.Iepirkumu priekšmets ir Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas Universitātes ēkā Baseina ielā 9, Liepājā, videi draudzīgu darba apstākļu nodrošināšanai” iesnieguma tehniskās dokumentācijas sagatavošana un projekta ieviešanas tehniskās dokumentācijas izstrāde.

1.3.2.Iepirkuma mērķis – energoefektivitātes paaugstināšana, lai samazinātu enerģijas patēriņu līdz 100kWh/m2 gadā un oglekļa dioksīda emisijas samazināšanas efektivitātes rādītājam jābūt vismaz 0,35kgCO2/Ls gadā.

1.3.3.Zaļā iepirkuma principu ietveršana būvprojekta izstrādē:

1.3.3.1.Tehnisko risinājumu un materiālu pielietojums izvirzītā mērķa sasniegšanai;

1.3.3.2.Videi draudzīga būvgružu šķirošana un nogādāšana apstrādei.

CVP- 71000000-8

Projekta iesnieguma tehniskā dokumentācija ( I stadija):

- Energoaudita pārskats (Ministru kabineta 05.01.2010. noteikumu Nr. 1 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikums”, turpmāk – Noteikumi, 4.pielikums);

- Tehniskās apsekošanas atzinums (Noteikumu 5.pielikums, LBN 405 – 01);

- Būves mets: grafiskā daļa (ēka ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis) un paskaidrojuma raksts (Noteikumu 6.pielikums);

- Būvniecības izmaksu tāme (Noteikumu 7.pielikums);

Projekta ieviešanas tehniskā dokumentācija (II stadija, pēc Noteikumu 2.pielikuma)

Autoruzraudzība

1.4. Līguma izpildes vieta:

Baseina iela 9, Liepāja.

1.5. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība.

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2010.gada 25.februārim plkst. 10.00, Lielā ielā 14, Liepājā, 121.telpā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Termiņš un iesniegšanas adrese attiecas uz jebkura veida pasta, kurjerpasta un citiem piegādes veidiem.

Piedāvājumiem, kuri saņemti pēc iepirkuma nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, atbildīgā persona reģistrē un marķē ar uzrakstu „NOKAVĒTS”, un to neatvērtā veidā atdod vai nosūta atpakaļ pretendentam.

Iesniedzot piedāvājumus personīgi, pretendentu pārstāvji reģistrējas pretendentu piedāvājumu reģistrā. Saņemot piedāvājumus pa pastu, pretendentu piedāvājumu iesniedzēju reģistrē iepirkumu komisijas sekretāre.

1.6. Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.

Saņemtie piedāvājumi tiks atvērti piedāvājumu atvēršanas sanāksmē 2010. gada 25. februārī plkst. 10.00, 121. telpā, Lielā ielā 14, Liepājā.

Iepirkuma piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atvērta. Iepirkuma piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji.

Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē klātesošie ieinteresētie pretendenti vai to pārstāvji tiek iepazīstināti ar iepirkumu komisijas sastāvu, ar ieinteresēto piegādātāju sarakstu, kuri saņēmuši iepirkuma nolikumu, ar personu, kuras iesniegušas piedāvājumu. Iepirkumu komisijas locekļi paraksta apliecinājumu par neatrašanos interešu konfliktā (ja  atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 23.panta pirmajai un otrajai daļai ir atzīstami par tādiem), klātesošie ieinteresēto piegādātāju un pretendentu pārstāvji reģistrējas sagatavotajā reģistrācijas lapā. Piedāvājumi tiek atvērti to iesniegšanas secībā, pārbaudot, vai iesniegts nepieciešamais eksemplāru skaits un dokumenti ir cauršūti, nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un pretendenta piedāvāto līgumcenu. Klātesošie iepirkuma komisijas locekļi paraksta pretendenta piedāvājuma oriģināla finanšu koptāmi un pretendenta pieteikumu (nolikuma pielikums Nr. 1). Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.

1.7. Piedāvājuma derīguma termiņš.

Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.

Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā piedāvājuma derīguma termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

1.8. Piedāvājuma noformēšana

Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

Pasūtītāja nosaukums un adrese;

Atzīme Piedāvājums iepirkumam „Projektēšanas tehniskās dokumentācijas izstrāde Projekta iesniegumam

„Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas Universitātes ēkā Baseina ielā 9, Liepājā, videi draudzīgu darba apstākļu nodrošināšanai”

Norāde Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei 2010.gada 25.februārim plkst .10.00.

Piedāvājums sastāv no trīs daļām:

1) Pretendenta atlases dokumentācijas sējums – sastāv no pretendenta pieteikuma (nolikuma pielikums Nr.1) un atlases dokumentiem, papīrs A4 formāta, komplekts – 1 (viens) oriģināls un 1 (viena ) kopija.

2) Finanšu piedāvājuma dokumentu sējums, papīrs A4 formāta, komplekts – 1 (viens) oriģināls un 1 (viena) kopija.

3) Tehniskā piedāvājuma sējums  - papīrs A4 formāta, komplekts – 1 (viens) oriģināls un 1 (viena) kopija.

Katru piedāvājuma daļu noformē atsevišķā sējumā ar attiecīgu uzrakstu „Pretendenta atlases dokumenti”, „Finanšu piedāvājums”, un  „Tehniskais piedāvājums”, kas ievietotas vienā kopējā aploksnē.

Katras piedāvājuma daļas dokumentiem jābūt caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, lapām jābūt sanumurētām, ko beigās apstiprina ar pilnvarotās personas parakstu un zīmogu un norādi par kopējo lappušu skaitu, kam jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.

Iesniegto dokumentu kopijām jābūt pilnvarotās personas apliecinātām.

Uz piedāvājuma sējuma oriģinālu un to kopiju titullapas augšējā labā stūra norāda attiecīgi piedāvājuma sējuma dokumentu „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”.

Pretendents iesniedz dokumentus, t.sk., kopijas, noformētas atbilstoši MK 23.04.1996. noteikumiem Nr. 154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”.

Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā izdotiem dokumentu oriģināliem (sertifikāti, apliecības, izziņas, atsauksmes u.tml.) jāpievieno un atbilstoši jānoformē pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

Pretendentiem ir tiesības iesniegt piedāvājuma labojumus, grozījumus vai papildinājumus pēc savas iniciatīvas tikai līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei, iesniedzot tos aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir norāde par pretendentu un kontaktadresi, pasūtītāju un kontaktadresi, Iepirkuma nosaukumu, identifikācijas Nr. un norāde „labojumi”, „grozījumi” vai „papildinājumi” kā arī norāde „Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei 2010.gada 25.februārim plkst.10.00.”

Ja tiks konstatēta pretendentu piedāvājumu dokumentu vai tajā iekļautās informācijas nesakritība, par pareizo tiks uzskatīti tie dokumenti vai informācija, kas iekļauta pretendentu piedāvājumu oriģinālsējumā vai iesniegta pēdējā.

1.9. Ieinteresēto piegādātāju līguma izpildes vietas apskate.

Līguma izpildes vietas apskate notiks 2010.gada 15. februārī plkst. 11.00, Baseina

ielā 9.

Par būtiski uzdotajiem jautājumiem un sniegtajām atbildēm Līguma izpildes vietas apskates laikā Pretendenti tiks informēti rakstveidā. Sanāksmes protokols, kurā iekļautas atbildes uz uzdotajiem būtiskajiem jautājumiem par iepirkuma procedūru vai iepirkuma priekšmetu, tiks nosūtīts visiem zināmajiem ieinteresētajiem Pretendentiem, kā arī ievietots elektroniski Pasūtītāja mājas lapā.

1.10. Jautājumi un atbildes.

Jautājumi par iepirkuma dokumentāciju vai iepirkuma priekšmetu jānoformē rakstveidā un jāadresē atbildīgajai personai par iepirkuma dokumentāciju (1.2.apakšpunkts), paziņojumu nosūtot pa faksu vai elektroniski.

Uz jautājumiem par iepirkumu dokumentāciju pasūtītājs atbildēs 3 (trīs) darbadienu laikā no jautājuma saņemšanas.

Pasūtītājs atbildēs uz uzdotajiem jautājumiem, sagatavos rakstveidā un informēs (atbilstoši Iepirkuma nolikuma saņēmēju reģistrācijas lapā norādītajiem ieinteresēto piegādātāju datiem korespondences saņemšanai (pa faksu vai e – pastu un pa pastu) visus zināmos Iepirkuma nolikuma saņēmējus (reģistrējušies nolikuma saņēmēju reģistrā), kā arī atbildes tiks ievietotas elektroniski Pasūtītāja mājas lapā.

Pasūtītājs izskatīs un sagatavos atbildes uz saņemtajiem rakstveida jautājumiem, kas saistīti ar šī Iepirkuma norisi, ja tie saņemti ne vēlāk kā 6 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa, t.i., 6 dienas pirms piedāvājumu atvēršanas dienas starp pasūtītāju un ieinteresēto piegādātāju sarakste tiek pārtraukta, izņemot atbilžu sniegšana uz termiņā saņemtajiem jautājumiem, taču ne vēlāk kā 4 dienas pirms piedāvājumu atvēršanas dienas.

Iesniegtais pretendentu piedāvājums šim Iepirkumam apliecina, ka pretendents iepazinies ar Iepirkuma nolikumu un tam pievienoto pielikumu saturu un pilnībā tiem piekritis.

Pēc pretendentu piedāvājumu atvēršanas sanāksmes, pretendents nevar ierosināt izmaiņas vai celt pretenzijas par Iepirkuma nolikumu un tam pievienotajiem pielikumiem.

1.11.Cita informācija.

Iesniegumus par iepirkuma procedūru vai iepirkuma procedūras rezultātiem pretendents var iesniegt atbilstoši LR likumdošanas noteiktā kārtībā.

1.12. Konfidencialitāte.

Pasūtītājs nodrošina informācijas aizsardzību, kuru tam kā komercnoslēpumu, konfidenciālu vai ierobežotas pieejamības informāciju nodevis piegādātājs.

Informācijas pieejamības ierobežošana neattiecas uz to informāciju, kas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu vai citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama vai, ja pretendents attiecīgo informāciju nav klasificējis / norādījis kā ierobežotas pieejamības.

2.Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1.Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms. Iepirkuma priekšmets ir :

Projekta iesnieguma tehniskā dokumentācija (I stadija):

Projekta ieviešanas tehniskā dokumentācija (II stadija):

Projekta ieviešanas autoruzraudzība.

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātais konkurss „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās”

Objekta nosaukums korpuss Baseina ielā 9, Liepājā

Tehniskā dokumentācija (I, II stadija) izstrādājama saskaņā ar Ministru kabineta 05.01.2010. noteikumiem Nr.1 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikums, kas pieejami www.vidm.gov.lv , kā arī „Vadlīniju rokasgrāmata projekta iesnieguma sagatavošanai, projektēšanas un būvniecības iepirkumiem”, kas apstiprināta ar Vides ministrijas 2010.gada 26.janvāra rīkojumu Nr. 37.

Iepirkuma priekšmetā paredzēto darbu izpildes termiņš:

- I stadija – Projektu iesniegumu tehniskā dokumentācija 2010.gada 26.marts

- II stadija – Projekta ieviešanas tehniskā dokumentācija 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas

- Autoruzraudzība – saskaņā ar Pasūtītāja laika grafiku, definēta līgumā par KPFI finansējuma saņemšanu.

Tehniskā specifikācija ši Nolikuma izpratnē ir Ministru kabineta 05.01.2010. noteikumi Nr.1 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projektu atklāta konkursa „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikums, kas pieejami www.vidm.gov.lv .

3.Pretendentu atlases dokumenti.

3.1. Prasības pretendentiem un iesniedzamajiem dokumentiem

| Prasība | Iesniedzamie dokumenti | Prasība attiecināma uz apakšuzņēmējiem | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Pretendents ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā. Šis punkts attiecas gan uz pašu pretendentu, gan uz fiziskajām un juridiskajām personām, tajā skaitā, kurām ir pārstāvniecības tiesības, un personām, kurām ir lēmumu pieņemšanas tiesības un uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu. | Pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums. | Jā | Parakstīts apliecinājums gan no pretendenta, gan no katra apakšuzņēmēja atsevišķi. |
| 2.Pretendents (juridiska persona) nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu. | Pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums. | Jā | Iesniedz par katru norādīto apakšuzņēmēju. Pārbaudi veic, pārbaudot pretendentu un apakšuzņēmējus Maksātspējas reģistra datu bāzē. |
| 3.Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts. | Pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, un ka noteiktā termiņā pēc pasūtītāja pieprasījuma pretendents iesniegs VID izziņas (ne vecākas par 3 mēnešiem) apliecinātu kopiju. | Jā | Iesniedz par katru norādīto apakšuzņēmēju. |
| 4.Pretendentam nav konstatēti pārkāpumi attiecībā uz nelegālo nodarbinātību. | Pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums. | Jā | Parakstīts apliecinājums gan no pretendenta, gan no katra apakšuzņēmēja atsevišķi. Pasūtītājs pārbauda iesniegto informāciju saskaņā ar publisko iepirkumu likumu. |
| Minimālās prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, tehniskajām un profesionālajām spējām. |
| 5.Pretendentam ir jābūt reģistrētam komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs). Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība un Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar konkrēto personu apvienību, tai jābūt reģistrētai komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs) līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. | Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas komercsabiedrību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija. | Jā | Personu apvienībai – apliecinājums par gatavību veikt reģistrāciju komercreģistrā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. |
| 6.Pretendents ir reģistrēts LR Būvkomersantu reģistrā. | Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība (līgumsabiedrība), apliecības kopija jāiesniedz attiecīgi tam personu grupas vai personālsabiedrības (līgumsabiedrības) dalībniekam, kurš veiks attiecīgos projektēšanas darbus. | Jā | Finansu saņēmējs veic pārbaudi Būvkomersantu reģistrā. |
| 7.Pretendenta pēdējo 3 (trīs) gadu finanšu vidējais apgrozījums projektēšanā vismaz 2 (divas) reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu. | Izziņa par Pretendenta gada finanšu vidējo apgrozījumu par 2007., 2008., 2009.gadiem, norādot par katru gadu atsevišķi. | Nē | Pretendents iesniedz peļņas/ zaudējumu aprēķinu par iepriekšējo apstiprināto finanšu gadu. |
| 8.Pretendentam pēdējo trīs gadu laikā (vai īsākā, ja Pretendents ir dibināts vēlāk) ir pieredze vismaz 3 (trijos) līdzīga apjoma (funkcija – publiska ēka, būvapjoms un finansu ietilpība) objektu projektēšanā (pabeigtu vai darba procesā esošu) līdzīgā statusā. | Objektu saraksts ar objektu aprakstu, kopējās būvizmaksas un platība, pievienot objektu foto. | Nē | Pievienot atsauksmes no pasūtītājiem, norādot iestādi, vārdu, uzvārdu, telefona nr. |
| 9.Pretendenta profesionālā darbība ir apdrošināta. | Pretendenta profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas polises kopija. | Nē | Pretendenta un apakšuzņēmēju apdrošināšanas polišu kopijas. |
| 10.Apakšuzņēmēji | Apakšuzņēmēju saraksts. | Jā | Katra pieaicinātā apakšuzņēmēja piekrišanas raksts par veicamajiem darbiem. |
| 11.Pretendentam ir pieejami un zināmi nepieciešamie un piedāvājumā norādītie atbildīgie tehniskie speciālisti iepirkuma priekšmetā minēto projektēšanas un autoruzraudzības darbu veikšanai. | Speciālistu saraksts ar sertifikātu kopijām | Jā | Pievienot dokumentus, kas apliecina Būvprojekta vadītāja vai projekta daļu vadītāju pieredzi vai zināšanas zema energopatēriņa projektēšanas jomā (atsauksme, diploms, sertifikāts u.c.) |
| 12.Būvprojekta vadītājam ir vismaz 3 gadu pieredze būvprojektu vadībā, t.sk. vismaz 3 (trijos) līdzīga apjoma (funkcija, būvapjoms, un finanšu ietilpība) objektu būvprojektu vadīšanā (pabeigti vai darba procesā esoši) līdzīgā statusā. | Apliecinājums ar pieredzes aprakstu un objektu sarakstu. | Nē | Pievienot sertifikātu. |
| 13.Apliecinājums par objekta apmeklējumu. | Brīvā formā. | Nē | Pievienot apliecinājumu. |
| 14.Apliecinājums, ka uzņēmumā projektēšanā izmantojamās programmas ir licenzētas. | Brīvā formā | Jā | Parakstīts apliecinājums gan no pretendenta, gan no katra apakšuzņēmēja atsevišķi. |

Piezīmes:

- - Pretendenti, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka gada finanšu vidējais apgrozījums par nostrādāto periodu vismaz 2 (divas) reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums būvdarbu veikšanā pēdējo 3 (trīs) gadu laikā summējas no visu personu apvienības dalībnieku gada vidējiem apgrozījumiem pēdējo 3 (trīs) gadu laikā. Par tekošo gadu gada pagrozījumu aprēķina proporcionāli operatīvajā pārskatā iekļautajam mēnešu skaitam.

- - Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk – izziņa par gada finanšu vidējo apgrozījumu norādītajā periodā.

3.2. Lai izvērtētu Pretendentu saskaņā ar šī nolikuma prasībām, pretendents iesniedz nolikuma 3.1.apakšpunktā norādītos dokumentus un pretendenta pieteikumu (nolikuma pielikums Nr.1).

3.3. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents nav iesniedzis kādu no 3.1.apakšpunktā prasītajiem dokumentiem, vai arī iesniegtais dokuments neatbilst nolikuma 3.1.apakšpunktā izvirzītajiem kritērijiem.

3.4. Personu grupas vai personālsabiedrības dalībniekiem jāiesniedz starp tiem noslēgtā sabiedrības līguma kopija un nolikuma 3.1.apakšpunktā noteiktie dokumenti par katru dalībnieku. Piedāvājums ir jāparaksta tādā veidā, lai tas būtu saistošs visiem dalībniekiem un jānorāda atbildīgā persona, kas ir pilnvarota uzņemties saistības un saņemt norādījumus visu personu apvienību dalībnieku vārdā un to vietā.

3.5. Ja Iepirkumā piedalās kāda no ārvalstīs (ārpus Latvijas Republikas) reģistrētām juridiskām personām, tām jāiesniedz dokumenti latviešu valodā.

3.6. Ja profesionālā kvalifikācija iegūta ārzemēs, jābūt Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotai profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecībai vai sertifikātam vai arī citam dokumentam, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām.

3.7.Visiem Iepirkuma procedūrā pieprasītajiem sertifikātiem, izziņām un apliecībām, jābūt pievienotai apliecinātai kopijai, un apliecinātam tulkojumam latviešu valodā.

4.Finanšu un tehniskais piedāvājums.

4.1. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta 05.01.2010. Noteikumiem Nr.1 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projektu atklāta konkursa „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikums,  pieejami www.vidm.gov.lv , kā arī „Vadlīniju rokasgrāmatu projektu iesnieguma sagatavošanai, projektēšanas un būvniecības iepirkumiem”, kas apstiprināta ar Vides ministrijas 26.01.2010.rīkojumu Nr.37.

4.2. Finanšu piedāvājumā pretendents norāda cenu I stadijai – projekta iesnieguma tehniskās dokumentācijas sagatavošanai, II stadijai – projekta ieviešanas tehniskās dokumentācijas sagatavošanai un autoruzraudzībai, ____LVL. Izmaksu atšifrējums iesniedzams atbilstoši nolikuma 2.pielikumam.

4.3. Finanšu piedāvājumam jābūt izteiktam latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), atsevišķi jānorāda piedāvājuma cena ar PVN, Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmeta izpildi.

4.4. Finanšu piedāvājumā cenu aprēķinā aiz komata jābūt ne vairāk par diviem cipariem.

4.5. Pretendenta piedāvātajai cenai I stadijas dokumentācijā jābūt nemainīgai visā iepirkuma līguma izpildes laikā.

4.6. Finanšu piedāvājumā dotās izmaksas par projekta ieviešanas tehnisko dokumentāciju (II stadiju) un autoruzraudzību var tikt precizētas pēc projekta kvalificēšanās KPFI finansējumam, skat. 7.punktu – „Līgums”.

4.7. Tehniskajā piedāvājumā jāietver ēkas fasāžu risinājumi pēc ēkas energoefektīvas renovācijas, trīsdimensionālas fotomontāžas no vismaz 2 skatu punktiem un fasāžu skati. Piedāvājumiem jāpievieno paskaidrojuma raksts, kurā izskaidrots, kā tiks panākta ēkas energoefektivitātes uzlabošana, aprakstot enerģijas ekonomijas aprēķina metodiku, energoefektivitātes uzlabošanu norobežojošām konstrukcijām, apkures un ventilācijas energoefektivitātes, kā arī apgaismojuma energoefektivitātes risinājumus.

4.8.Vērtēšanas kritēriji doti nolikuma 6.punktā.

4.9. Pirms finanšu piedāvājuma vērtēšanas iepirkuma komisijas locekļi pārliecinās, ka piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas.

4.10. Ja pretendentu finanšu piedāvājumā tiek konstatētas aritmētiskās kļūdas, pasūtītājs labo finanšu piedāvājumā aritmētiskās kļūdas un informē par to pretendentu.

5. Piedāvājumu vērtēšana.

5.1. Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.2. Finanšu piedāvājumu vērtē saskaņā ar formulu: lētākā piedāvātā cena par darbu veikšanu dalīta ar vērtējuma piedāvājumu, rezultātu sareizinot ar vērtēšanas kritērijos finanšu piedāvājumam noteikto punktu īpatsvaru.

5.3. Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko un nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kuri atbilst Publisko iepirkuma likuma, Nolikuma un Ministru kabineta 05.01.2010. Noteikumiem Nr.1 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projektu atklāta konkursa „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikuma prasībām, ņemot vērā apstiprinātos piedāvājuma vērtēšanas kritērijus.

5.4. Pasūtītājs piešķir tiesības veikt iepirkuma priekšmetā minētos darbus un par saimnieciski visizdevīgāko atzīst to piedāvājumu, kurš saņēmis visaugstāko novērtējumu. Pasūtītājs par nākamo saimnieciski visizdevīgāko atzīst to piedāvājumu, kurš saņēmis nākamo visaugstāko novērtējumu.

6. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji

| Vērtēšanas kritērijs | Punktu īpatsvars | Novērtējums |
| --- | --- | --- |
| Finanšu piedāvājums (40%) | Projekta iesnieguma tehniskās dokumentācijas cena (I stadija) | 40 | Pēc formulas (lētākais piedāvājums dalīts ar vērtējamo piedāvājumu) x paredzētais punktu īpatsvars | Max. 40 |
| Tehniskais piedāvājums (6o%) | 1. Fasāžu risinājumi: Trīsdimensionālas fotomontāžas no vismaz 2 skatu punktiem un fasāžu skati | 20 | Fasāžu vai ārsienu siltināšanas risinājuma (vai no iekšpuses) priekšlikums būtiski paaugstina ēkas arhitektūras kvalitāti, atbilst vides kontekstam, paaugstina energoefektivitāti un ir labas prakses piemērs. | 20 |
|  |  |  | Fasāžu vai ārsienu siltināšanas risinājuma (vai no iekšpuses) priekšlikums uzlabo ēkas arhitektūras kvalitāti, energoefektivitāti un atbilst vides kontekstam | 10 |
|  |  |  | Fasāžu vai ārsienu risinājuma (vai no iekšpuses) priekšlikums neuzlabo ēkas arhitektūras kvalitāti, energoefektivitāti un neatbilst vides kontekstam. | 0 |
|  | 2.Paskaidrojuma raksts |  | Sniegta informācija par: |  |
|  | 2.1.Energoefektivitātes risinājumi ēkas norobežojošām konstrukcijām | 20 | -enerģijas ekonomijas aprēķina metodikas izvēle (programmatūra, saskaņā ar LVS NE ISO 13790); -paņēmieni norobežojošo konstrukciju siltuma un gaisa caurlaidības samazināšanā; -risinājumi logu un ārdurvju energoefektivitātes uzlabošanā; -renovācijas tehniskās metodes – termisko tiltu novēršana un mezglu risinājumi. | 20 |
|  |  |  | -paņēmieni norobežojošo konstrukciju siltuma un gaisa caurlaidības samazināšanā; -risinājumi logu un ārdurvju energoefektivitātes uzlabošanā | 10 |
|  |  |  | -informācija nav sniegta vai nav atbilstoša enerģijas ekonomijas pasākumu veikšanai | 0 |
|  | 2.2. Apkures un ventilācijas risinājumi | 15 | -apkures un ventilācijas rekuperācijas iekārtu aprēķina saistība ar ēkas norobežojošām konstrukcijām; -esošā sistēma un tās renovācijas iespējas; -normatīvā gaisa apmaiņa un iekštelpu komforts. | 15 |
|  |  |  | -esošā sistēma un tās renovācijas iespējas; -normatīvā gaisa apmaiņa un iekštelpu komforts. | 8 |
|  |  |  | -informācija nav sniegta vai nav atbilstoša enerģijas ekonomijas pasākumu veikšanai. | 0 |
|  | 2.3.Apgaismojuma risinājumi | 5 | -apgaismojuma nomaiņa uz enerģijas taupošo, izsvērta nepieciešamība un ieguvumi; -maksimāla dienas gaismas izmantošana telpās; -noēnojuma risinājumi, kur nepieciešams; -apgaismojuma atbilstība normatīviem. | 5 |
|  |  |  | -apgaismojuma nomaiņa uz enerģijas taupošu; -apgaismojuma atbilstība normatīviem. | 2 |
|  |  |  | -informācija nav sniegta vai nav atbilstoša enerģijas ekonomijas pasākumu veikšanai | 0 |
| 100% |  | 100punkti |  |  |

6.1. Ja pretendents jebkurā no tehniskā piedāvājuma kritērijiem saņem vērtējumu „0”, pretendents tiek izslēgts no turpmākas vērtēšanas.

7. Līgums.

7.1. Par iepirkuma priekšmetu pasūtītājs slēdz līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu par tehniskās dokumentācijas izstrādes I stadiju, II stadiju un autoruzraudzību saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (pielikumi Nr. 3 un 4).

7.2. Līgumā pieļaujamas korekcijas atbilstoši izvēlētā pretendenta piedāvājumam (cena, garantijas nosacījumi, izpildes termiņi, u.tml.).

7.3. Pasūtītājs slēdz līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko. Ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad noslēgts līgums, pasūtītājs publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā.

7.4. Ja pretendents, kura piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko, atteicies vai atkārtotā uzaicinājumā norādītajā termiņā nav noslēdzis pakalpojuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu par pakalpojuma līguma slēgšanu ar pretendentu, kura piedāvājums atzīts par nākamo saimnieciski visizdevīgāko.

7.5. Līgums tiek slēgts par projektēšanas I un II stadiju, kā arī autoruzraudzību, ar nosacījumu, ka II stadijas un autoruzraudzības darbi tiek veikti tikai gadījumā, ja pasūtītājam ir apstiprināts KPFI finansējums.

7.6. Ja I stadijas dokumentācijas izstrādes procesā tiek konstatēts, ka II stadijas un autoruzraudzības darbu apjoms un izmaksas objektīvu iemeslu (ēkas tehniskais stāvoklis un nepieciešamie energoefektivitātes pasākumi) dēļ ir jākoriģē, izmaksas var tikt precizētas, taču nepārsniedzot 20% no sākotnējā piedāvājuma.

7.7. Ja izmaksu korekcija pārsniedz 20%, pasūtītājam jāorganizē jauns publiskais iepirkums atsevišķi par projektēšanas II stadiju un autoruzraudzību.

8. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi.

8.1. Iepirkumu komisijai ir tiesības:

8.1.1. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai, vai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu;

8.1.2. labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu;

8.1.3 izvēlēties nākamo saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju; pārbaudot pretendenta piedāvājumu un datus saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 56.panta  5. daļu;

8.1.4. pieprasīt papildus informāciju piedāvājuma precizēšanai, kas nedod tiesības pretendentam jebkādā veidā mainīt savu piedāvājumu;

8.1.5. lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, pieprasīt pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar vismazāko cenu, iesniegt informāciju atbilstoši Publiskā iepirkuma likuma 48.pantam, kas pamato cenas pazeminājumu;

8.1.6. izvērtējot energoefektivitātes risinājumus, pieaicināt komisijas darbā ekspertus;

8.1.7. citas tiesības, kas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

8.2. Iepirkumu komisijas pienākumi:

8.2.1. nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu atbilstoši iepirkumu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;

8.2.2. nodrošināt brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

8.2.3. pēc ieinteresēto piegādātāju un pretendentu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par nolikumu un iepirkuma priekšmetu;

8.2.4. vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par Iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

8.2.5. Pasūtītājs ar ieinteresētajiem piegādātājiem līdz Iepirkuma piedāvājumu atvēršanas dienai ar informāciju apmainās tikai rakstveidā, saskaņā ar šī nolikuma 1.10.apakšpunktu. Par atbilžu saturu tiek informēti arī pārējie ieinteresētie pretendenti.

8.2.6. pieņemtais lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem tiek paziņots visiem pretendentiem triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

9. Ieinteresēto piegādātāju un pretendentu tiesības un pienākumi.

9.1. Ieinteresētajiem piegādātājiem un pretendentiem ir šādas tiesības:

9.1.1. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;

9.1.2. piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē;

9.1.3. iesniegt iesniegumu par iepirkuma nolikumu Publisko iepirkumu likuma noteiktajos termiņos un kārtībā;

9.1.4. saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju;

9.1.5. lūgt papildus informāciju vai skaidrojumus par iepirkuma nolikumu saskaņā ar šī nolikuma 1.10.apakšpunktu. Iesniegumus noformē rakstveidā un iesniedz pasūtītājam, nosūtot pa pastu, norādīto faksa numuru vai elektroniski ne vēlāk kā 6 dienas pirms piedāvājumu atvēršanas dienas;

9.2. Ieinteresētajiem piegādātājiem un pretendentiem ir šādi pienākumi:

9.2.1. sagatavot piedāvājumus atbilstoši nolikuma prasībām;

9.2.2. sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu;

9.2.3. sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama iepirkuma iesniegtā piedāvājuma vērtēšanai;

9.2.4. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu;

9.2.5. uzrādīt iepirkumam iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus iepirkuma komisijas norādītajai personai, norādītā termiņā un vietā.

9.3. pēc līguma slēgšanas uzaicinājuma saņemšanas Pretendentam, kura piedāvājumu izvēlējusies iepirkumu komisija, jānoslēdz iepirkuma līgums par pasūtījuma izpildi.

10.Nolikumam pievienotie pielikumi.

Pielikums Nr.1 – Pretendenta pieteikums

Pielikums Nr.2 – Finanšu piedāvājums

Pielikums Nr.3 – Būvprojektēšanas līguma projekts

Pielikums Nr.4 – Autoruzraudzības līguma projekts

Pielikums Nr.5 – Plānošanas un Arhitektūras uzdevums Nr. 99.

Pielikums Nr.6 – Projektēšanas uzdevums.

Pielikums Nr.1

Iepirkuma identifikācijas

Nr. LiepU 2010/3 KPFI

PIETEIKUMS

Pretendents__________________________________________________________

(Iepirkuma nosaukums, ID Nr.)

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Pretendenta reģ.Nr. |  |
| Pretendenta juridiskā adrese |  |
| Pretendenta faktiskā adrese |  |
| Pretendenta pilnvarotā persona šajā iepirkumā |  |
| Pilnvarojuma pamats |  |

Apliecinu, ka izpildot projektēšanas darbus, tiks ievērotas LR spēkā esošās, ar iepirkumu saistītās reglamentējošo normatīvu aktu prasības.

Vēlamies iesniegt savu piedāvājumu Iepirkumam

(Iepirkuma nosaukums, ID Nr.)

| Iepirkuma nosaukums, ID Nr. | Pabeigšanas termiņš /datums/ | Piedāvātā kopējā cena /LVL bez PVN/ |
| --- | --- | --- |
| I stadijas Tehniskās dokumentācijas izstrāde |  |  |
| II stadijas Tehniskās dokumentācijas izstrāde |  |  |
| Autoruzraudzība |  |  |

Informācija, kas pēc pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, atrodas pretendenta piedāvājuma ___________________sējuma_______

lapās.

| Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Pretendenta kontaktpersonas telef. Nr., faksa Nr., e-pasta adrese |  |
| Pretendenta adrese korespondences saņemšanai |  |
| Pretendenta pilnvarotās personas paraksts |  |
| Pretendenta pilnvarotās personas paraksta atšifrējums |  |
| Zīmogs |  |
| Pieteikuma parakstīšanas datums |  |

Pielikums Nr.2

Iepirkuma identifikācijas

Nr. LiepU 2010/3 KPFI

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

1.Finanšu piedāvājums par KPFI konkursa „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas Universitātes ēkā Baseina ielā 9, Liepājā, videi draudzīgu darba apstākļu nodrošināšanai” iesnieguma tehnisko dokumentāciju, I stadiju – projekta iesnieguma tehniskās dokumentācijas sagatavošana

| Nr.pk | Pakalpojumi | Cena LVL bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Energoaudita pārskats |  |
| 2. | Būves tehniskās apsekošanas atzinums |  |
| 3. | Būves mets: grafiskā daļa un paskaidrojuma raksts |  |
| 4. | Būvniecības izmaksu tāme |  |
|  | Kopā: |  |
|  | PVN 21% |  |
|  | Pavisam kopā: |  |

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Amats |  |
| Datums |  |
| Uzņēmums |  |
| Adrese |  |
| tālrunis |  |
| e-pasts |  |
| Reģ.Nr. |  |
| Konta Nr. |  |
| Banka |  |
| Bankas kods |  |

Iepirkuma identifikācijas

Nr. LiepU2010/3 KPFI

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

2. Finanšu piedāvājums par KPFI konkursa „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas Universitātes ēkā Baseina ielā 9, Liepājā, videi draudzīgu darba apstākļu nodrošināšanai” ieviešanas tehnisko dokumentāciju, II stadiju – būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību.

| Nr.pk | Pakalpojumi | Cena LVL bez PVN |
| --- | --- | --- |
| A | Projekta ieviešanas tehniskā dokumentācija |  |
| 1. | Arhitektūras daļa: |  |
| 1.1. | Ģenerālplāns uz Zemesgrāmatas situācijas un zemes robežu plāna pamata, mērogā |  |
| 1.2. | Topogrāfiskā plāna izstrāde, ja nepieciešams būvprojekts pilnā apjomā |  |
| 1.3. | Stāvu plāni |  |
| 1.4. | Jumta plāns un mezgli, parapeta ieseguma konstrukcijas risinājums |  |
| 1.5. | Raksturīgie ēkas griezumi un mezgli |  |
| 1.6. | Fasādes arhitektoniskais risinājums un mezgli |  |
| 1.7. | Krāsu pase |  |
| 1.8. | Materiālu un palīgmateriālu specifikācijas |  |
| 2. | Inženierrisinājumu daļa: |  |
| 2.1. | Būvkonstrukciju sadaļa |  |
| 2.2. | Iekšējā ūdensvada un kanalizācijas tīklu sadaļa |  |
| 2.3. | Ārējā ūdensvada un kanalizācijas tīklu sadaļa |  |
| 2.4. | Apkures, ventilācijas un vēdināšanas sadaļa |  |
| 2.5. | Siltummezgla rekonstrukcija |  |
| 2.6. | Elektroapgāde, iekšējo elektrotīklu sadaļa |  |
| 2.7. | Vājstrāvu iekšējo tīklu sadaļa |  |
| 3. | Ekonomiskā daļa: |  |
| 3.1. | Detalizēts būvdarbu apjomu saraksts |  |
| 3.2. | Izmaksu aprēķins (būvdarbu tāme) |  |
| 4. | Būvdarbu organizācijas projekts |  |
| 5. | Ugunsdrošības pasākumu pārskats (sabiedriski nozīmīgām būvēm) |  |
| 6. | Būvprojekta ekspertīze |  |
| 7. | Būvprojekta saskaņošanas, akceptēšanas izmaksas |  |
| B | Autoruzraudzība |  |
|  | Kopā: |  |
|  | PVN 21% |  |
|  | Pavisam kopā: |  |

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Amats |  |
| Datums |  |
| Uzņēmums |  |
| Adrese |  |
| tālrunis |  |
| e-pasts |  |
| Reģ.Nr. |  |
| Konta Nr. |  |
| Banka |  |
| Bankas kods |  |