3. pielikums

Atklāta konkursa

Nr. LiepU 2012/3 ERAF nolikumam

SPECIFIKĀCIJA - PIEDĀVĀJUMS

2.daļa Aprīkojuma komplekts atjaunojamo enerģiju izejvielu un saules paneļu materiālu tehnoloģiskajai izpētei

VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS:

- Piedāvātais aprīkojums jāpiegādā un jāuzstāda vienotā komplektā;

- Visam komponentēm ir jābūt pilnībā savietojamām savā starpā;

- visiem nepieciešamajiem pieslēguma kabeļiem jābūt iekļautiem piedāvājumā.

GARANTIJA – 2 GADI

Defektu, bojājumu novēršana – 72 stundas

| N.p. k. | Specifikācija, skaits | Pretendenta piedāvājums* (norādīt ražotāju un modeli) |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Vakuuma uzputināšanas iekārta – 1 gab. |  |
|  | Multi-tehnoloģiju uzputināšanas sistēma, kurā iespējams kombinēt uzputināšanu, termālo iztvaikošanu, iztvaikošanu zemās temperatūrās un/vai uzputināšanu ar elektronu avotu. Ar iekārtu var uzputināt pārklājumus vismaz uz titāna oksīda, silīcija oksīda, silīcija, ģermānija, gallija arsenīda, kā arī metālu un organisku materiālu substrātiem. Sistēmas komplektācijai jābūt atbilstošai zemāk norādītajam aprakstam. |  |
|  | Sistēmas kopējais izmērs: platums ne lielāks par 1600mm, dziļums ne lielāks par 1000mm. Alumīnija pamatne, ar rāmī iebūvētu elektriskā aprīkojuma statīvu |  |
|  | Procesa kamera: taisnstūra paralēlskaldņa veida alumīnija kamera. Kameras iekšējais izmērs - 700mm ±5% platumā x 500 mm ±5% dziļumā x 700mm±5% augstumā |  |
|  | Priekšējās pieejas durvis no alumīnija, ar o-veida blīvējumu, ar eņģēm un iebūvētu procesa novērošanas lodziņu; komplektā 2 maināmi uzputināšanas aizsargvairogi. |  |
|  | Divi KF-40 tipa atloki sistēmas papildināšanai nākotnē |  |
|  | Vakuuma sistēma: kriosūknis, 1500 l/s ar ātruma kontroli. Darbības ražīgums izmantojot Argonu – ne mazāk kā 9 Torr-litri/sekundē. Pamatspiediens kondicionētai (tīrai un tukšai) kamerai zemāks kā 9x10-8 Torr. Komplektā iekļauts hēlija kompresors. Sekundārs rotorsūknis, vismaz 8 l/s. Komplektā ietverti visi nepieciešamie savienojumi un izejmateriāli viena gada darbībai. |  |
|  | Vakuuma mērītājs: plaša diapazona vakuuma mērītājs nolasīšanai robežās no atmosfēras spiediena līdz 10-10 toriem (Jonu tipa mērītājs un konvekcijas mērītājs). Komplekts ar nepieciešamajiem savienojumiem un montēšanas armatūru, adapteriem |  |
|  | Ūdens dzesēšanas sistēma: spiediena robežas 50-75 psi. Plūsma 12 – 18 l/min. Temperatūra 20- 25ºC |  |
|  | Elektroinstalācija: sistēmas konfigurācijai atbilstoša 380 VAC, 50Hz, 3 fāzes, 60A. Elektrības padeves bloķēšana kamēr kameras durvis ir atvērtas. |  |
|  | Uzputināšanas avoti: |  |
|  | Termālās uzputināšanas avots metālisku materiālu uzputināšanai. Barošanas bloka jauda 2.5KVA + 10%, iespēja regulēt izejas spriegumu diapazonā līdz 10V bez kabeļu nomaiņa. Barošanas bloka kontrole izmantojot Silicon Rectifier tehnoloģiju vai analoģisku pēc precizitātes. |  |
|  | Termālās uzputināšanas avots organisku materiālu uzputināšanai, RADAK tipa vai funkcionāls analogs, ar iekļautu augstas izšķirtspējas barošanas bloku un 2cc±10% alumīnija tīģeli. Iekļauts atskaites termopāris. Maksimālā temperatūra ne mazāka kā 1500 ºC. Regulēšana izmantojot temperatūru vai nogulsnēšanās ātrumu. Iespēja pieslēgt Quartz Control Microbalance tipa sensoru vai analogu nogulsnēšanās ātruma kontrolei. |  |
|  | Elektrona staru uzputināšanas avots. Programmējams 2 asu gaitas kontrolieris. Elektronstara jauda vismaz 6 kW, spriegums vismaz līdz 10 kV. Barošanas bloks ar jaudu 10 kVA +10% |  |
|  | Iespēja nolasīt visu 3 avotu stāvokli vienlaicīgi. Iespēja papildināt sistēmu ar vēl trīs analogiem avotiem, pa vienam no katra veida. |  |
|  | Substrāta turētājs nr.1: Precīza substrāta un maskas novietošana izmantojot pozicionēšanas skrūves Substrāta turētāja izmērs ne mazāks kā 150x150mm Rotācijas iespēja, ar maināmu rotācijas ātrumu vismaz diapazonā 0-50RPM. Motorizēta vertikāla gaita Iespēja pasūtīt speciāli izgatavotus paraugu turētājus |  |
|  | Substrāta turētājs nr.2, ar maskas maiņas iespēju vakuumā: Vakuumā iespējams uzglabāt vismaz 3 maskas Turētāja izmērs vismaz 100x100mm Magnētiski saistīta pārneses roka masku nomaiņai Motorizēta vertikāla gaita Rotācijas iespēja, ar maināmu rotācijas ātrumu vismaz diapazonā 0-50RPM |  |
|  | Kvarca IR lampa substrāta karsēšanai: Temperatūras kontrole no istabas temperatūras līdz vismaz 600ºC. Iekļauts vairāku pakāpju siltuma vairogs. PID temperatūras kontrole, izmantojot bezkontakta termopāri |  |
|  | Quartz Control Microbalance tipa sensori vai analogi pēc precizitātes, 6gab. Ar ūdens dzesēšanu mērījumu precizitātes nodrošināšanai; Stingrs sensora stiprinājums lai novērstu nejaušu pārvietošanu |  |
|  | Avota aizvars: Pneimatisks aizvars ar automātisku procesa kontroli Izmanto magnētiska šķidruma rotācijas caurvadu vai analogu pēc reaģēšanas ātruma un precizitātes |  |
|  | Substrāta aizvars: Pneimatisks aizvars ar automātisku procesa kontroli Izmanto magnētiska šķidruma rotācijas caurvadu |  |
|  | Regulējams Impulsu Lāzers: Viļņa garums no 1000 līdz 1100nm Impulsa jauda 850mJ+/-10%, frekvence 11Hz+/-10% Impulsa jaudu var noregulēt jebkurā pozīcijā no 1-99% no pilnas jaudas, ar 1% izšķirtspēju, izmantojot atsevišķu moduli. Impulsam tuvā attālumā laika dimensijā jābūt taisnstūra formai. Impulsa enerģijas stabilitāte labāka par 2.5% Stara diametrs 9mm +/- 1mm Stara diverģence <0.6 mrad Staram ir vertikāla polarizācija, >90% Dzesēšana izmantojot ūdeni slēgtā ciklā (neizmantojot ārēju ūdens padevi) Komplektā ar lāzeru iekļauts KDP (kālija diūdeņraža fosfāta) tipa nelineārs kristāls. Kopā ar lāzeru piedāvāts krāsainu optisko filtru komplekts. Komplektā vismaz 90 dažādi filtri, ar izmēru 42x42mm±10%. Filtriem komplektā nāk atbilstošs filtra turētājs. Komplektā iekļauts kvarca polarizācijas maiņas logs. |  |
|  | Vadības sistēma: sistēmas vadībai jānotiek izmantojot datoru ar peli un tastatūru. Windows 7 operētājsistēma vai analogs Iespēja sistēmā definēt vairākus lietotājus ar atšķirīgām pieejas pakāpēm. Sistēmas vadības kartes datoram jāpieslēdz caur PCI interfeisu. Iespēja kontrolēt vismaz 6 uzputināšanas avotus vienlaicīgi. 8 sensoru ievadi no QCM oscilatoriem , vismaz1-10M4Hz diapazons, vismaz 0.05MHz izšķirtspēja. Izmantojot alumīniju kā atskaites materiālu un nolasīšanas periodu 0.5 sekundes, uzputināšanas ātruma izšķirtspēja vismaz 0.05Å/sec un kārtas biezuma izšķirtspēja vismaz 0.02 Å. 4 analogi ievadi (0 līdz +/-10Vdc, 16 bitu ADC, BNC savienojums). |  |
|  | Dokumentācija: Lietošanas instrukcija, CD un drukātā formātā tiek piegādātas kopā ar iekārtu 2 eksemplāros, latviešu un angļu valodās. Visiem nosacījumiem, kas minēti šajā specifikācijā, jābūt apstiprinātiem ar vēstuli no iekārtas ražotāja. |  |
|  | Garantija un apkope: Garantijas periods 24 mēneši sākot no iekārtas pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža. Tiek nodrošināta iespēja noslēgt pilna servisa apkopes līgumu pēc garantijas termiņa beigām vismaz uz 5 gadiem. |  |
|  | Sistēmas instalācija un nodošana ekspluatācijā: Pretendents nodrošina sākotnējo sistēmas nodošanu ekspluatācijā un operatoru apmācību 24 stundas. Uzstādīšanu, nodošanu ekspluatācijā un apmācību veic ražotāja apmācīti pretendenta un ražotāja pārstāvji. Nodrošināta triju dažādu metāla un pusvadītāju materiālu paraugdemonstrējumu uzputināšana no piegādātāja materiāliem. |  |
| 2.2. | Ķīmisko tvaiku nogulsnēšanās (CVD) iekārta grafēna sintēzei - 1 komplekts |  |
|  | Reakcijas kameras maksimālā temperatūra vismaz 1200 °C, ar temperatūras regulācijas precizitāti 5°C. Maksimālā karsēšanas jauda ne vairāk kā 3.2kW Reakcijas kamera izgatavota no kvarca ar kušanas temperatūru vismaz 1200°C. Kamerai jānodrošina parauga turētāja izņemšanu horizontālā virzienā pēc procesa pabeigšanas. Komplektā jābūt kameras turētājam, kur to novietot pēc procesa pabeigšanas. Iekārta aprīkota ar 2 gāzvadu līnijām, viena argona padevei, otra ūdeņraža padevei. Katrai gāzvadu līnijai jābūt aprīkotām ar divu pakāpju reduktoru līdz 0-5 bar (uzstādīti uz gāzes baloniem), regulējamu drošības vārstu (vismaz 0.7-10 bar) , elektronisku masas plūsmas kontrolieri līdz 0-1 litram minūtē un spiediena regulatoru 0-5 bar tieši pirms ievada kamerā. Iespēja nodrošināt spiedienu kamerā ne vairāk kā 10-3 Torr bez gāzes plūsmas. Komplektā ir atbilstošs vakuumsūknis un spiediena mērītājs. Komplektā ar iekārtu ir augstsprieguma strāvas avots eksperimentu veikšanai. Strāvas avots nodrošina līdzstrāvu robežās vismaz no 0 līdz 9kV un 0 līdz 28mA, ar precizitāti <0.01% +1mV/mA. Strāvas stabilitāte – 0.02% stundā pēc 30 min. iesilšanas perioda. Strāvas avotam jābūt pievienotiem elektrodiem, kurus paredzēts ievietot kamerā un izmantot procesa laikā. Elektrodiem jāatrodas parauga abās pusēs, un jābūt vismaz 5mm gariem. Strāvas avota polaritātei jābūt maināmai. Augstsprieguma vadiem jābūt ievietotiem izolējošā kvarca apvalkā visā to garumā. Iespēja paraugu novietot uz kvarca paliktņa. Paliktņa turētājs ļauj paliktni novietot kameras vidū. Turētāja izņemšana notiek, noskrūvējot un noņemot kameras uzgali. Jānodrošina šādus paliktņus: 5 gab. kvarca paliktņi ar izmēriem (±10%) 100mm x 18mm (garums x augstums) x 1mm ± 10%(biezums) 5 gab. kvarca paliktņi ar izmēriem (±10%) 10mm x 20mm (garums x augstums) x 1mm ± 10% (biezums) 5 gab. kvarca paliktņi ar izmēriem (±10%) 10mm x 30mm (garums x augstums) x 1mm ± 10% (biezums) 5 gab. kvarca paliktņi ar izmēriem (±10%) 28mm x 60mm (garums x augstums) x 1mm ± 10% (biezums) 5 gab. kvarca paliktņi ar izmēriem (±10%) 45mm x 100mm (garums x augstums) x 1.5mm ± 10% (biezums) Jānodrošina šādas kameras: 1x kamera ar izmēriem 400mm (garums) x 25mm (iekšējais diametrs) un 1x kamera ar izmēriem 400mm (garums) x 50mm (iekšējais diametrs) Kamerām jābūt atbilstošiem pieslēgumiem gāzes padevei un vakuuma nodrošināšanai. Pieslēgumiem ir jānodrošina ātra gāzes un vakuuma līniju pieslēgšana un atslēgšana, automātiski saglabājot kameras hermetizāciju. Uzgalī ir vārsts, kas ļauj noņemtā kamerā ielaist gāzi. Komplektā iekļauts. Lāzera jauda ne mazāka par 1400mW. Viļņa garums 1064nm. Linijas platums mazāks par 0.1nm, lineāra polarizācija, stara platums mazāks par 2mm. Iesilšanas laiks mazāks par 5 minutēm. Kopā ar lāzeru piedāvāts objektīvs, kas ļauj regulēt lāzera stara diametru. Datu savākšanas bloks un programmatūra Ekrāna diagonāle vismaz 17 collas Komplektācijā iekļauts dators, kurš atbilst CVD iekārtas ražotāja prasībām Progammatūra: National Instruments LabView vai analogs, kas ļauj iestatīt un digitālā formā attēlot šādus sintēzes parametrus: reakcijas zonas temperatūra, gāzes plūsmas ātrums, procesa ilgums, pielietotā jauda. Programmatūrai jānodrošina šo parametru reāla laika novērošana un iespēja saglabāt vismaz pēdējo 400 eksperimentu rezultātus. Piedāvājumā jābūt iekļautai šīs programmatūras demo versijai. Jābūt iekļautām metāla folijām šādiem metāliem: Skaits Garums x Platums, mm Biezums, mm Materiāls Tīrība % 10 100 x 100 0.007 Cu | 99.9 10 100 x 100 0.0125 Cu 99.995 1 100 x 100 0.050 Cu 99.995 10 100 x 100 0.1 Cu 99.9975 5 100 x 100 0.0125 Ag 99.99 5 100 x 100 0.020 Ag 99.99 5 100 x 100 0.008 Ag 99.97 5 100 x 100 0.050 Ag 99.97 5 100 x 100 0.50 Co 99.9 10 100 x 100 0.025 Fe 99.5 10 100 x 100 0.20 Fe 99.5 10 50 x 50 0.015 Zr 99.8 10 100 x 100 0.25 Mg 98 5 100 x 100 0.025 W 99.95 10 100 x 100 0.0075 Ni 99.9 10 100 x 100 0.050 Ni 99.95 5 100 x 100 0.25 Ni 99.99 10 100 x 100 0.050 Al 99.999 10 100 x 100 0.10 Al 99.999 1 1000 x 30 0.050 Pb 96 5 100 x 100 0.125 Pb 99.99 10 150 x 150 0.0125 Sn 97.8 1 25 x 25 0.008 Pt 99.95 2 25 x 25 0.0125 Pt 99.95 1 25 x 25 0.050 Pt 99.95 1 25 x 25 0.010 Au 99.99 1 25 x 25 0.025 Pd 99.99 1 25 x 25 0.025 Be 99.9 5 100 x 100 0.25 Cd 99.999 1 25 x 25 0.050 In 99.999 1 25 x 25 0.025 Ir 99.99 |  |
|  | Dokumentācija: Lietošanas instrukcija, CD un drukātā formātā tiek piegādātas kopā ar iekārtu 2 eksemplāros, latviešu un angļu valodās. Visiem nosacījumiem, kas minēti šajā specifikācijā, jābūt ražotāja apstiprinātiem. |  |
|  | Garantija un apkope: Garantijas periods 24 mēneši sākot no iekārtas pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža. Tiek nodrošināta iespēja noslēgt pilna servisa apkopes līgumu pēc garantijas termiņa beigām vismaz uz 5 gadiem. |  |
|  | Sistēmas instalācija un nodošana ekspluatācijā: Pretendents nodrošina sākotnējo sistēmas nodošanu ekspluatācijā un operatoru apmācību 24 stundas. Uzstādīšanu, nodošanu ekspluatācijā un apmācību veic ražotāja apmācīti pretendenta un ražotāja pārstāvji. |  |
| 2.3. | Skenējošais elektronmikroskops – 1 gb. |  |
|  | mainīga spiediena kompakts skenējošais elektronmikroskops (SEM) ar paraugu turētāju plāno kārtiņu virsmas morfoloģijas izpētei |  |
|  | prasības iekārtas uzstādīšanai: vienfāzes elektrības padeve, 230 + 10% V, 50 Hz; nav nepieciešama ūdens vai gāzes padeve; atsūknēšanas sistēmu veido turbomolekulārais sūknis un bezeļļas sūknis, lai izslēgtu paraugu un telpas kontamināciju; |  |
|  | skenējošā elektronmikroskopija ar palielinājumu vismaz no 15x līdz vismaz 30'000x, un ar digitālā palielinājuma funkciju vismaz 4 reizes |  |
|  | ar pārslēgšanu starp standarta novērošanas režīmu un elektriskā lādiņa samazināšanas režīmu, lai analizētu elektronevadošus paraugus |  |
|  | rūpnīcas noregulēts kartridža tipa kvēldiegs un automātisks kvēldiega piesātināšanas režīms, lai izslēgtu kvēldiega manuālu regulēšanu |  |
|  | vismaz divi paātrinoši spriegumi parauga attēla un virsmas informācijas optimizācijai: spriegums 4 kV ± 1kV un spriegums 20 kV ± 5kV |  |
|  | iespējams analizēt paraugus ar šādiem izmēriem: maksimālais diametrs vismaz 70mm, maksimālais augstums vismaz 50mm |  |
|  | paraugu turētāji nodrošina vismaz sekojošas funkcijas: - pārvietojums pa X un Y asi vismaz 35 mm - 2 paraugu vienlaicīgu ievietošanu 90o leņķī - 2 paraugu vienlaicīgu ievietošanu 45o leņķī - paraugu šķērsgriezumu pētīšana zem maināma leņķa - paraugu fiksācija apskatei ar maināmu leņķi no 0 līdz vismaz 90o leņķim, ar atzīmi 30o leņķim, 45o leņķim, 70o leņķim un 90o leņķim - vienlaicīgai četru paraugu fiksēšanai uz vienas pamatnes ar diametru katram vismaz 12 mm un uz atsevišķiem turētājiem - parauga fiksēšanas iespēja ar klemmi |  |
|  | vakuums paraugu kamerā: spiediens no 1 Pa līdz 6 Pa standarta režīmā un elektriskā lādiņa samazināšanas režīmā no vismaz 30Pa līdz 50 Pa elektronevadošu paraugu analīzei. Vakuums elektrona lielgabalā: spiediens 5*10-3 Pa |  |
|  | attēla iegūšanas izšķirtspēja vismaz 1280x960 pikseļi |  |
|  | iespēja uzglabāt attēlus JPEG, TIFF un BMP formātos, uz attēla jābūt atspoguļotam mikronu marķierim, izmēram, attēla iegūšanas režīmam, datumam, attēla nosaukumam |  |
|  | attēlu veidošanas nobīde + 50 µm atvieglotai parauga navigācijai pie lieliem palielinājumiem |  |
|  | atstaroto elektronu (BSE) detektors ar četru kvadrantiem un četriem neatkarīgiem signāla pastiprinātājiem vai analogs detektors, kas nodrošina gan signāla iegūšanu no četriem signāla pastiprinātājiem (kompozīcijas iegūšanai), gan jebkuriem citiem signāla pastiprinātājiem (vienlaicīgi izmantojot jebkurus 2 vai 3 pastiprinātājus) 3d attēla topogrāfijas iegūšanai |  |
|  | kvēldiega aizsardzības režīms: automātiska elektronstara atslēgšanās pēc 5 minūtēm, ja iekārta netiek izmantota |  |
|  | programmatūra sistēmas vadībai, regulēšanai un iekārtas diagnostikai un integrētu palīdzības gida programmu |  |
|  | programma trīs dimensionālu (3D) attēlu iegūšanai: iespēja rotēt un palielināt/samazināt iegūto 3D attēlu ar datorpeles palīdzību; 3D attēlu iegūst nemainot parauga novietošanas leņķi un bez parauga nobīdes; 3D attēlu iespējams ierakstīt AVI formātā; Dziļuma mērījuma funkcija; XY distances, virsmas laukuma, dziļuma un leņķa mērījumu iespēja; Bāzes līnijas korekcijas funkcija; Krāsaina kontūrattēla iegūšanas iespēja; Automātiska attēla asuma regulēšana; Ātrā attēla iegūšana 640x480 pikseļi, standarta attēla iegūšana 1280x960 pikseļi. |  |
|  | ar iespēju sistēmu papildināt ar rentgenanalīzes un spektrālanalīzes EDS/EDX detektoru kvalitatīvām un kvantitatīvām paraugu elementu analīzēm |  |
|  | ar iespēju papildināt sistēmu ar integrētu paraugu galdiņu ar dzesēšanu, ko veido Peltje tipa dzesētājs, ūdens cirkulācijas sūknis, kontroles konsole, paraugu turētājs un USB interfeiss; dzesēšana vismaz līdz -300C ar soli vismaz 0.50C un temperatūras stabilitāti + 0.20C |  |
|  | portatīvā datora parametri vismaz 1.3 Ghz, 200Gb HDD, 1 Gb RAM, DVD -/+RW, monitors 17'', MS Windows (vai analogs pēc funkcionalitātes un nepieciešamās programmatūras saderības) pēdējā versija |  |
|  | iekārtas izmēri: platums ne vairāk kā 350 mm, dziļums ne vairāk kā 610 mm, augstums ne vairāk kā 600 mm, svars ne lielāks par 65 kg |  |
|  | iekļauts parauga piederumu komplekts: liekta pincete, ar asiem plakaniem galiem, garums 115mm, 2 gb., oglekļa līmējošie paraugu fiksatori: diametrs 12 mm - 100 gab., diametrs 25 mm -100 gab. |  |
|  | Dokumentācija: iekļauta lietošanas pamācība iekārtai |  |
|  | Garantija - vismaz 1 gads |  |
|  | apmācības ilgums vismaz 2 dienas Pasūtītāja telpās |  |
|  | pretendentam jābūt veiktām vismaz 3 elektronmikroskopu piegādēm pēdējo 3 gadu laikā. Piedāvājumam jāpievieno atsauksmes no norādīto piegāžu saņēmējiem. |  |
| 2.4. | Atjaunojamo enerģiju ražošanas un uzglabāšanas iekārtas – 1 komplekts |  |
|  | Sistēmas komponentes: vertikāls un horizontāls vēja ģenerators, saules baterijas, metanola ģenerators, meteostacija, Anaerobās pārstrādes iekārta ar gāzu analizatora sistēmu un termoelektrisku elektrības ģeneratoru, vadības bloks, vizualizācijas stends, programmatūra |  |
| 2.4.1. | Saules baterijas Saules baterijas augstums ne mazāks par 180 cm Saules baterijas platums ne mazāks par 90 cm Saules baterijas jauda ne mazāka par 750 W Saules baterijas strāvas stiprums ne mazāks par 7 A Saules baterijas masa ne lielāka par 25 kg Komplektā iekļauts bateriju uzlādes kontrolieris. Piedāvājumā iekļauta vēja ģeneratora uzstādīšana un instalācija Lietošanas temperatūra diapazonā ne mazākā kā no -20oC līdz +45oC |  |
| 2.4.2. | Anaerobās pārstrādes iekārta ar gāzu analizatora sistēmu Kompakta iekārta aprīkota ar reaktoru, gāzes savākšanas rezervuāru, diviem peristaltiskiem sūkņiem reaģentu padevei . Materiāls: stiklšķiedra vai analogs Forma: konusveida apakšējā daļa, kas paplašinās līdz cilindriskai vidusdaļa, kas ar konusveida augšdaļu savienojas ar cilindrveida augšējo uzgali Izmēri: Diametrs platākajā vietā 1,75m ±10% Attālums no reaktora apakšdaļas līdz cilindriskās vidusdaļas augšējai malai 2,60m ±10% Svars ne vairāk kā 190kg Reaktorā jānodrošina temperatūra diapazonā vismaz no 20-60°C, ar precizitāti 2°C. Temperatūras kontrolei izmanto ūdens apsildes/dzesēšanas kontūru. Reaktorā ievietots elektriskais maisītājs vismaz ar 1.5 kW jaudu. Reaktors novietots stendā, kas nodrošina piekļuvi no visām sānu malām, kā arī no augšas. Ūdens sildītājs/dzesētājs, kas nodrošina temperatūru reaktorā diapozonā vismaz no 20-60°C, ar precizitāti 2°C 3 temperatūras sensori ievietoti reaktorā, izvietoti pie stenda pamata, 50cm augstumā un 1m augstumā. Divi vienādi gāzu uzkrāšanas trauki ar iespējamo uzkrāšanas tilpumu katram vismaz 500 litri Divi vienādi peristaltiskie sūkņi, ar regulējamu ātrumu, kas nodrošina regulējamu plūsmu no vismaz 0.2 līdz 10l/minūtē. Iekārtas pamatnē integrēta lūka, kas paredzēta reaktora satura izņemšanai Biogāzu analīzes sistēma: Analizē metāna saturu (0-100%) un biogāzes izvadi (l/min) Metāna sensoram jānodrošina datu izvade gan standarta analogā (0.2-4 volti) gan digitālā (UART, 8 datu biti, 1 stop bits, bez paritātes). Metāna sensoram jānosaka metāna saturs ar precizitāti 10% no mērijuma. Metāna sensoram istabas temperatūrā linearitātei jābūt ±10% no mērijuma visā mērijumu diapazonā. Metāna sensora vides temperatūras diapazons darbības laikā vismaz no -20°C līdz 50°C. Metāna sensora reakcijas laiks līdz 90% no maksimālā izvada vērtības sasniegšanai jābūt mazākam par 30 sekundēm. Sistēmai jānodrošina iekārta biogāzes pārvēršanai elektrībā izmantojot termoelektrisku elementu ar vismaz 300 W jaudu un vismaz 12V strāvu. Ražotajai enerģijai jābūt izmantojamai kopējā sistēmas enerģijas tīklā. Reaktora datiem jābūt kontrolējamiem no kopējā vadības paneļa. |  |
| 2.4.3. | Meteostacija Pārvietojama bezvadu meteostacija, kas sastāv no vadības un informācijas savākšanas bloka un sensoriem parametru ievākšanai Meteostacijas sensori ir izvietojami ārpus telpām Ar meteostaciju iespējams noteikt sekojošus parametrus: Barometriskais spiediens; Rasas punkts; Iztvaikošana; Gaisa mitrums; Nokrišņu daudzums; Saules starojuma intensitāte; Temperatūra; Vēja ātrums; Vēja virziens. Lietošanas temperatūra diapazonā ne mazākā kā no -20 oC līdz +45 oC |  |
| 2.4.4. | Vertikālas ass vēja turbīna Nominālā jauda vismaz 1.8kW, ar izejas spriegumu 220V 4 spārni Vēja ātrums pie kura sākas kustība ne lielāks par 3m/s Maksimālais vēja ātrums ne mazāks par 20 m/s Sistēmas kopējais augstums ne lielāks par 3m Sistēmas kopējais diametrs ne lielāks par 1,5m Spārnu augstums ne lielāks par 3m Darreus tipa spārns 24 polu ģenerators Ģeneratora diametrs ne lielāks par 460mm Komplektā iekļauta uzstādīšana un palaišana. Lietošanas temperatūra diapazonā ne mazāka kā no -20oC līdz +45oC |  |
| 2.4.5. | Horizontālas ass vēja turbīna Vēja ģeneratora komplekts, kas sastāv no vēja ģeneratora, invertora un masta. Vēja ģeneratora nominālā jauda vismaz 1.8 kW Starta vēja ātrums ne lielāks par 2 m/s Nominālais vēja ātrums ne lielāks par 8 m/s Maksimālais vēja ātrums ne mazāks par 35 m/s Nominālais rotācijas ātrums ne lielāks par 400 rot./m Aizsardzības līmenis – vismaz IP54 Magnētisko polu skaits ģeneratorā: vismaz 10 3 fāzu sinhronais ģenerators Piedāvājumā iekļauta vēja ģeneratora uzstādīšana un palaišana. Lietošanas temperatūra diapazonā ne mazāka kā no -20oC līdz +45oC |  |
| 2.4.6. | Saules kolektors Kolektors sastāv no 15 caurulēm Katra caurule ne vairāk kā 60mm diametrā, 1800mm garumā Absorbcijas laukums ne mazāks par 1,95 m2 Komplektā iekļauti ūdens sūknis un kontrolieris, ūdens rezervuārs. Ūdens rezervuāra tilpums vismaz 200l. Kontrolierim pievienots viens Pt1000 un divi NTC10K tipa temperaturas sensori. Kolektora ūdens temperatūras mērijumu diapazons vismaz no 0 oC līdz 220 oC. Ūdens rezervuāra temperatūras mērijumu diapazons vismaz 0 oC līdz 110 oC. Kontrolieris ar ekrānu, kurā attēlota ūdens temperatūra, laiks, un sistēmas shēma. Temperatūras mērīšanas precizitāte ±2 oC. Piedāvājumā iekļauta kolektora uzstādīšana. |  |
| 2.4.7. | Vadības bloks Vadības bloks sastāv no kontroles bloka un akumulatoru baterijas Akumulatoru baterijas ietilpība vismaz 300 Ah Vadības blokam paredzēta ārējās barošanas iespēja no 220V/50Hz tīkla Kontroles bloks sastāv no komponentēm datu nolasīšanai no vēja ģeneratora, saules baterijām, metanola ģeneratora un termoelektriskā elementa/-iem. Blokam jākontrolē enerģijas sadale akumulatoru uzlādēšanai no visiem enerģijas avotiem vienlaicīgi. Vadības blokā ir realizēta datu savākšana no meteostacijas. Ir realizēta datu izvade uz vizualizācijas stendu. Kontroles blokā ir realizēta iespēja uzkrāt visus nolasītos datus to vēlākai apstrādei. |  |
| 2.4.8. | Vizualizācijas stends Četras atsevišķi novietojamas LED ēku fasādes apgaismes ierīces, katra ar vismaz 36W jaudu un maināmu apgaismojuma krāsu. Apgaismojuma bloks, sastāvošs no sešām vismaz 10 W LED lampām. Ekrānā tiek grafiski attēlota saražotā enerģija no katra no ģeneratoriem, kā arī patērētā enerģija Ekrānā tiek vizualizēti vismaz šādi sistēmu raksturojošie parametri: - saules ģeneratora, vēja ģeneratora un metanola ģeneratora saražotās enerģijas lielumi - akumulatoru baterijas uzlādes pakāpe - apgaismojuma bloka elementu patērētā enerģija - faktiskais vēja virziens un ātrums - faktiskais saules starojums Ekrānā tiek vizualizēti faktiskie laika apstākļi Apgaismojuma bloks tiek barots no saražotās enerģijas |  |
| 2.4.9. | Programmatūra Programmatūra ir izveidota uz LabView bāzes Piedāvājumā iekļauti programmatūras izejas kodi, kas ļauj Pasūtītājam programmatūru pilnveidot pēc saviem ieskatiem Programmatūrā realizēta visu enerģijas ģeneratoru datu savākšana, uzglabāšana un izvade uz vizualizācijas stendu Programmatūra ļauj veikt statistiskus aprēķinus par iegūto enerģiju kontekstā ar laika apstākļiem Pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz visu galveno komponenšu aprakstu ar attēliem, kā arī visas enerģijas laboratorijas sistēmas shēmu |  |