APSTIPRINĀTS

Liepājas Universitātes

Iepirkumu komisijas sēdē

10.02. 2011. protokols Nr.3

LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE

„Piekļūšanas kontroles un videonovērošanas sistēmas ierīkošana Kūrmājas prospektā 13, Liepājā” individuālā projekta „Jauno mediju mākslas izglītības nodibināšana un attīstība Liepājā” ( LV0063) ietvaros

##### Nolikums

# Iepirkuma identifikācijas Nr. LiepU 2011/4

(CPV kods 79710000-4)

Izstrādāts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu

Liepāja 2011

1. Vispārīga informācija par iepirkumu

  - Iepirkuma procedūra: PIL 81 pants

1.2. Identifikācijas Nr. LiepU 2011/4

1.3. Informācija par pasūtītāju:

- pasūtītājs: Liepājas Universitāte (turpmāk tekstā „LiepU”);

- nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90000036859;

- adrese: Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401;

- telefons: 63423568

- iepirkumu organizē LiepU Iepirkumu komisija, kas apstiprināta ar Liepājas Universitātes rektora 2009. gada 08.oktobra rīkojumu Nr. 67-v (turpmāk tekstā „Komisija”);

- kontaktpersonas iepirkuma jautājumos ir LiepU iepirkumu speciāliste Velta Čiževiča, tālrunis 63425208 vai 29489519, e-pasts:velta.cizevica@liepu.lv , Anna Trapenciere, tālrunis 29338962, e-pasts: annatrapenciere@gmail.com (iepirkuma tehniskās specifikācijas jautājumi), LiepU juriskonsulte Iveta Tumaščika, tālrunis 63407759 vai 29619735, e-pasts: iveta.tumascika@liepu.lv (juridiskie jautājumi).

1.4. Iepirkuma mērķis

##### Veikt piekļūšanas kontroles un videonovērošanas sistēmas ierīkošanu pagraba stāva telpās Kūrmājas prospektā 13, Liepājā.

1.5. Nolikuma saņemšana

Iepirkuma dokumentāciju iespējams saņemt līdz 2011. gada 25. februārī plkst. 10:00:

- e-pastā elektroniski;

- papīra formātā nolikumu var saņemt LiepU, Lielā ielā 14, Liepājā, 121. telpā, darba dienās no plkst. 09:00 līdz 16:00, pusdienas pārtraukums no plkst. 12:00 līdz 13:00, piektdienās un pirmssvētku dienās no plkst. 09:00 līdz 12:00;

- Pasūtītāja mājas lapā:www.liepu.lv sadaļā iepirkumi.

1.6. Pasūtītājam un Iepirkuma komisijai aizliegts

1.6.1. Laikā no piedāvājuma iesniegšanas līdz to atvēršanai sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību.

1.6.2. Piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

##### 2.1. Iepirkuma priekšmets: Piekļūšanas kontroles un videonovērošanas sistēmas ierīkošana pagraba stāva telpās Kūrmājas prospektā 13, Liepājā” individuālā projekta „Jauno mediju mākslas izglītības nodibināšana un attīstība Liepājā” ( LV0063) ietvaros.

2.2. CVP kods: 79710000-4

2.3. Garantijas prasības un reakcijas laiks ziņojumiem par bojājumiem

2.3.1. Pretendents uzstādītajām iekārtām un to darbībai nodrošina ražotāju garantiju, kas nav mazāka par diviem gadiem.

2.3.2. Maksimālais reakcijas laiks uz izsaukumu, ja iegādātā un uzstādītā sistēma nedarbojas, ir 6 stundas 7 dienas nedēļā no plkst. 09:00 līdz 21:00.

2.4. Iepirkuma priekšmeta izpildes laiks un vieta

Pretendentam jānodrošina iepirkuma priekšmeta izpilde – sistēmas piegāde un uzstādīšana, personāla apmācība ( 5 personas) 1 mēneša laikā no līguma parakstīšanas brīža Kūrmājas prospektā 13, Liepājā.

2.5. Tehniskās prasības-specifikācija (pielikums Nr.3)

Pretendentiem jāapraksta par katru iepriekšminēto punktu, kā tiks nodrošināta katra no tehniskā specifikācijā minētajām funkcijām no 2.5.1. līdz 2.5.6. punktam, un jāpievieno sistēmas tehniskā specifikācijā ar izmaksām pa pozīcijām (pielikums Nr.3).

2.5.1. Tiek kontrolēta cilvēku plūsma ienākot un izejot no telpām pa četrām durvīm. Durvju atvēršanai/slēgšanai nepieciešama piekļuves kontroles sistēma ar magnētiskajām kartēm (karšu skaits - 100 gab.) un kodiem (ēkas plāns- pielikumsNr.6). Ēkā jau ir uzstādīta apsardzes sistēma DSC 1832. Jaunierīkotā sistēma jāsaslēdz ar jau ēkā esošo sistēmu.

Iespējama arī telpu apskate, pirms tam sazinoties un vienojoties ar atbildīgo personu.

2.5.2. Jāparedz videonovērošanas kameras ar infrasarkano apgaismojumu, ienākošo un izejošo personu atpazīšanai pie piecām izejas durvīm (četras ārējās durvis, vienas iekšējās, ēkas plānā-restaurējamas koka kāpnes). Ieraksta saglabāšana ne mazāk kā 1 mēnesi. Ieraksta sistēmai jāparedz paplašināšanas iespēja.

2.5.3. Nepieciešams telpās esošo stacionāro tehniku (pielikums Nr.4) nodrošināt ar drošības sistēmu. Tiek kontrolēta minētās tehnikas pārvietošana telpās un iznešana ārpus tām pa piecām izejām. Ieraksta saglabāšana ne mazāk kā 1 mēnesi.

2.5.4. Tiek nodrošināta nepārtraukta drošības sistēmas darbība, arī laikā, kad kontroles sistēma ir atvienota no elektropadeves. Sistēmas vadības moduļiem jādarbojas lokālajā datortīklā (ēkā esošajam serverim ir šādi parametri - Procesors: Intel Xeon CPU E5520 2.27GHz; Operatīvā atmiņa: 4GB DDR3; HDD: 8 x 1TB; Operētājsistēma: Linux, brīvā vieta - 8 TB).

2.5.5. Durvju atvēršanas/slēgšanas kontroles sistēmai jādarbojas ar programmu, kas nodrošina visu notikumu fiksēšanu un uzglabāšanu vienā datu bāzē ne mazāk kā 1 mēnesi, kā arī sistēmai jābūt spējīgai pilnvērtīgi darboties arī elektrības padeves pārrāvuma gadījumā vismaz 3 stundas.

2.5.6. Piedāvājumā jānorāda informācija par piegādāto iekārtu/sistēmas uzstādīšanu, izpildes termiņu, garantijas laiku, apkopi, LiepU darbinieku apmācību piecām personām (detalizēts apraksts un izmaksas), kā arī informācija par iekārtu turpmāko ekspluatāciju un apkalpošanas izmaksām pēc garantijas termiņa beigām.

2.5.7. Iespējamie riski, kas var traucēt sistēmas normālu darbību.

2.6. Finanšu prasības

2.6.1. Finanšu piedāvājumā jāaizpilda finanšu piedāvājums, norādot piedāvāto cenu par katru pozīciju atsevišķi (pielikums Nr.2).

2.6.2. Cena jānosaka latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), atsevišķi norādot 22% PVN un kopējo līguma summu, ieskaitot PVN.

2.6.3. Cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, kas ir saistoši pretendentam, kā arī sistēmas piegādes un ierīkošanas izmaksas.

2.6.4. Vienības cenas tiek fiksētas uz visu līguma izpildes laiku un netiks pārrēķinātas. Katrā vienības cenā iekļaujamas visas paredzamās ar konkrētās vienības ierīkošanu saistītās izmaksas (piegāde, transporta pakalpojumi, uzstādīšana).

2.6.5. Piedāvājuma derīguma termiņš 60 dienas no Piedāvājuma iesniegšanas dienas.

3. Informācija pretendentiem

3.1. Iepirkuma procedūrā var piedalīties Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrētas fiziskas vai juridiskas personas vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kuras iesniegušas šī nolikuma 5. punktā minētos dokumentus.

3.2.  Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja:

3.2.1. Pretendentam Latvijā, vai valstī, kurā tas ir reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

3.2.2. Pretendents nav reģistrēts tiesību aktos noteiktajos gadījumos vai ir pasludināts par maksātnespējīgu, atrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts.

3.2.3. Pretendenta piedāvājums nenodrošina specifikācijā izvirzīto prasību izpildi.

3.2.4. Finanšu piedāvājumā (pielikums Nr.2) nebūs norādītas atsevišķas izmaksas katrai pozīcijai (nedrīkst apvienot) vai izmaksu posteņiem.

3.2.5. Ir konstatēts, ka pretendents ir sniedzis Iepirkuma komisijai nepatiesu informāciju.

3.3. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt visiem nolikuma un līguma projekta (pielikums Nr.5) nosacījumiem.

3.4. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu pasūtītājam.

3.5.  Pasūtītājs un pretendents ar informāciju apmainās rakstveidā.

3.6. Pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta pasūtītāja mājas lapā www.liepu.lv sakarā ar šo iepirkumu.

4. Piedāvājumu iesniegšana un noformēšana

4.1. Termiņš un vieta

4.1.1. Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2011. gada 25. februārim plkst. 10:00 Liepājas Universitātē, Lielā ielā 14, 121. telpā, Liepājā, Latvija, LV-3401, (tālrunis 63425208), darba laiks darba dienās no plkst. 09:00 līdz 16:00 (pārtraukums no plkst. 12:00 līdz 13:00), piektdienās un pirmssvētku dienās no plkst. 9:00  līdz 12:00.

4.1.2. Piedāvājumus, kas nav iesniegti iepirkuma nolikumā noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc  nolikumā norādītā termiņa, neizskata un tos neatvērtus nosūta atpakaļ piedāvājuma iesniedzējam.

4.1.3. Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents.

4.1.4. Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt, grozīt un labot vai papildināt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

4.1.5. Termiņā iesniegtie piedāvājumi un tiem pievienotie materiāli atpakaļ netiek izsniegti.

4.2. Piedāvājuma noformējums

###### 4.2.1. Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma un MK 28.09.2010. Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteikumiem.

4.2.2. Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā, pretējā gadījumā pievieno notāra apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

4.2.3. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājuma dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam pievieno pilnvaru.

4.2.4. Piedāvājuma sākumā aiz titullapas jābūt piedāvājuma satura rādītājam ar uzrādītiem lapaspušu numuriem, aiz kura seko visi šī nolikuma 5. punktā un tā apakšpunktos minētie dokumenti un pielikumi norādītajā secībā.

4.2.5. Visas piedāvājuma lapas jāsanumurē un jācaurauklo, (auklu gali jāpārlīmē un jāapzīmogo), ievietojot piedāvājumu aploksnē, to aizlīmējot un apzīmogojot.

4.2.6. Uz piedāvājuma aploksnes jābūt norādei:

Liepājas Universitāte

# Iepirkumam id. Nr. LiepU 2011/4

##### „Piekļūšanas kontroles un videonovērošanas sistēmas ierīkošana Kūrmājas prospektā 13, Liepājā” individuālā projekta „Jauno mediju mākslas izglītības nodibināšana un attīstība Liepājā” ( LV0063) ietvaros

Aploksnes otrā pusē jānorāda informācija par pretendentu (nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa numurs).

4.2.7. Pretendentam rakstiski jāiesniedz visa nolikumā noteiktā informācija. Iesniedzot piedāvājumā ietilpstošos dokumentus, pretendents var izmantot nolikuma pielikumus vai to kopijas.

4.3. Piedāvājuma iesniedzēja saistības

4.3.1. Iesniegtais pretendenta piedāvājums apliecina pilnīgu iepirkuma nolikuma noteikumu akceptēšanu un ir saistošs līdz iepirkuma rezultātu pasludināšanai, uzvaras gadījumā - līdz līguma noslēgšanai.

4.3.2. Līdz iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām ikviens pretendents var mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu. Atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz tālāku pretendenta līdzdalību iepirkuma procedūrā.

4.3.3. Katrs pretendents iepirkumā var piedalīties tikai ar vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopumā.

4.3.4. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar viņa piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, iepirkuma organizētājs nav atbildīgs par šādiem pretendenta izdevumiem un tie netiek atmaksāti.

5. Iepirkuma piedāvājuma saturs

5.1. Pretendenta atlases dokumenti. Lai piedalītos iepirkuma procedūrā pretendentam ir jāiesniedz šāda informācija un dokumenti:

5.1.1. Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotas personas parakstīts pieteikums par gatavību piedalīties un izpildīt atklāta konkursa nolikumā noteiktās prasības un apliecinājums, ka visa iepirkuma piedāvājumā sniegtā informācija atbilst patiesībai (pielikums Nr.1).

5.1.2. Apliecinājums par to, ka līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim, pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus (brīvā formā). Uzvaras gadījumā Komisija pieprasīs no pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izziņu, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija, kas apliecina minēto faktu, ja attiecīgo informāciju nevarēs iegūt publiskajās datu bāzēs. Šādu dokumentu iesniegšanas termiņš ir 10 darba dienas, un šos dokumentus pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

5.1.3. Apliecinājums par to, ka līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim, pretendents apliecina, ka nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts (brīvā formā).

5.1.4. Komersanta reģistrācijas apliecības kopiju.

5.2. Piedāvājumu raksturojošie dokumenti

5.2.1. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (pielikums Nr.1).

5.2.2. Finanšu piedāvājums, piedāvājums pa pozīcijām un vienības izmaksām (pielikums Nr.2).

5.2.3. Specifikācija - Piedāvājums (pielikums Nr.3).

5.2.4. Pretendenta vai ražotāja rakstisks apliecinājums par garantijas servisa un apkalpošanas pēctecību un pārņemšanu gadījumā, ja pretendents (izpildītājs) jebkādu iemeslu dēļ nebūs spējīgs izpildīt Līgumā noteiktās garantijas saistības.

6. Piedāvājumu atvēršana

6.1. Piedāvājumu atvēršana

6.1. Par visiem ar iepirkuma organizēšanu un norisi saistītiem jautājumiem ir atbildīga LiepU Iepirkumu komisija. Komisijas uzdevums ir izvēlēties pretendentu, kura piedāvājums atbilst visām šī  nolikuma prasībām.

6.2. Piedāvājumu atvēršana un izskatīšana notiek 2011. gada 25. februārī plkst. 10:00 Liepājas Universitātē, Lielā ielā 14, 121. telpā, Liepājā.

6.3. Atvēršanas sanāksmē piedalās Komisijas locekļi un Komisijas pieaicināti speciālisti/eksperti. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.

6.4. Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, tiek paziņots Komisijas sastāvs, nosaukts piedāvājumus iesniegušo pretendentu saraksts. Pretendentu pārstāvji reģistrējas Komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kur norāda pretendenta nosaukumu, adresi, tālruņa numuru, pretendentu pārstāvju vārdu, uzvārdu un amatu, kā arī iesniedz pilnvaru, kas apliecina tiesības pārstāvēt pretendentu.

6.5. Pēc pretendentu paziņošanas, katrs Komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā.

6.6. Pēc apliecinājumu parakstīšanas Komisija atver pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu.

6.7. Pēc visu piedāvājumu atvēršanas un 6.6. punktā minētās informācijas paziņošanas, sanāksmi slēdz.

7. Piedāvājumu vērtēšana

7.1. Piedāvājumus izvērtē un lēmumu par iepirkuma uzvarētāju pieņem Komisija slēgtā sēdē viena mēneša laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

7.2. Komisija izvērtē un pārbauda vai piedāvājums noformēts un saturiski sagatavots atbilstoši nolikuma prasībām, tai skaitā norādītajām tehniskajām un finanšu prasībām.

7.3. Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja piedāvājumā konstatētas aritmētiskas kļūdas, Komisija izlabo pretendenta piedāvājumā pieļautās aritmētiskās kļūdas.

7.4. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem Komisija triju darba dienu laikā paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas izlabotas. Komisija vērtējot finanšu piedāvājumu, ņem vērā labojumus.

7.5. Komisija pārbauda vai iesniegtais piedāvājums nav nepamatoti lēts. Ja konstatē, ka pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, Komisija rīkojas Publisko iepirkumu likuma 48. panta noteiktajā kārtībā.

7.6. Izvērtējot piedāvājumus, Komisija neņem vērā nekādus pretendenta piedāvātos papildinājumus, kas nav prasīti konkursa nolikumā vai pārsniedz nolikumā noteikto prasību minimumu.

7.7. Vērtēšanas kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kas nav atzīts par nepamatoti lētu Publisko iepirkumu likuma 48.panta noteiktajā kārtībā.

7.8. Tabula-piedāvājumu vērtēšanas kritēriji

| Vērtēšanas kritērijs | Punktu īpat- svars | Novērtējums |
| --- | --- | --- |
| Finanšu piedāvājums (40%) | 1.Piedāvājuma cena | 40 | Pēc formulas (lētākais piedāvājums dalīts ar vērtējamo piedāvājumu) x paredzētais punktu īpatsvars | Max 40 |
| Tehniskais piedāvājums (60%) | 2. Tiek kontrolēta cilvēku plūsma ienākot un izejot no telpām pa četrām durvīm. Durvju atvēršanai/slēgšanai nepieciešama piekļuves kontroles sistēma ar magnētiskajām kartēm (karšu skaits - 100 gab.) un kodiem. | 10 | Nosacījums izpildīts | Max 10 |
|  |  |  | Nosacījums neizpildīts | 0 |
|  | 3. Ir paredzētas videonovērošanas kameras ar infrasarkano apgaismojumu pilnīgai ienākošo un izejošo personu atpazīšanai pie piecām izejas durvīm. Ieraksta saglabāšana ne mazāk kā 1 mēnesi. Ieraksta sistēmai jāparedz paplašināšanas iespēja. | 10 | Nosacījums izpildīts | Max 10 |
|  |  |  | Nosacījums neizpildīts | 0 |
|  | 4. Telpās esošā stacionārā tehnika nodrošināta ar drošības sistēmu. Tiek kontrolēta minētās tehnikas pārvietošana telpās un iznešana ārpus tām pa piecām izejām. Ieraksta saglabāšana ne mazāk kā 1 mēnesi. | 10 | Nosacījums izpildīts | Max 10 |
|  |  |  | Nosacījums neizpildīts | 0 |
|  | 5. Tiek nodrošināta nepārtraukta drošības sistēmas darbība, arī laikā, kad kontroles sistēma ir atvienota no elektrības padeves tīkla. Sistēmas vadības moduļiem jādarbojas lokālajā datortīklā. | 10 | Nosacījums izpildīts | Max 10 |
|  |  |  | Nosacījums neizpildīts | 0 |
|  | 6. Durvju atvēršanas/aizvēršanas kontroles sistēma darbojas ar programmu, kas nodrošina visu notikumu fiksēšanu un uzglabāšanu vienā datu bāzē ne mazāk kā 1 mēnesi, kā arī sistēmai jābūt spējīgai pilnvērtīgi darboties arī elektrības padeves pārrāvuma gadījumā vismaz 3 stundas. | 10 | Nosacījums izpildīts | Max 10 |
|  |  |  | Nosacījums neizpildīts | 0 |
|  | 7. Jānorāda informācija par piegādāto iekārtu/sistēmas uzstādīšanu, darba izpildes termiņu, garantijas laiku, apkopi, LiepU darbinieku apmācību (detalizēts apraksts un izmaksas), kā arī informācija par iekārtu turpmāko ekspluatāciju un apkalpošanas izmaksām pēc garantijas termiņa beigām. | 10 | Nosacījums izpildīts | Max 10 |

7.9. Finanšu piedāvājumu vērtē saskaņā ar formulu: lētākā cena dalīta ar vērtējuma piedāvājumu, rezultātu sareizinot ar vērtēšanas kritērijos finanšu piedāvājumam noteikto punktu īpatsvaru.

7.10. Tehnisko piedājumu vērtē saskaņā ar minētajiem kritērijiem (tabula 7.8.p.), par pilnībā izpildītu nosacījumu piešķirot maksimāli 10 punktus, daļēji izpildītu nosacījumu – 1-9 punktus, neizpildītu nosacījumu – 0 punktus.

7.11. Iepirkumu komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko (piedāvājumu, kurš saņēmis vislielāko punktu skaitu) un nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu (piedāvājums ar nākamo augstāko punktu skaitu no piedāvājumiem), kuri atbilst Publisko iepirkumu likuma, Nolikuma prasībām, ņemot vērā apstiprinātos piedāvājuma vērtēšanas kritērijus.

7.12. Pasūtītājs piešķir tiesības slēgt līgumu pretendentam, kura piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko. Ja šis pretendents atsakās no līguma slēgšanas tiesībām, tās tiek piedāvātas nākamajam pretendentam, kura piedāvājums saņēma nākamo visaugstāko novērtējumu.

8. Līguma parakstīšana un finansēšanas kārtība

8.1. Ja pēc iepirkumu piedāvājumu izvērtēšanas pretendents tiek pasludināts par uzvarētāju, Pasūtītājs ar to slēdz līgumu (pielikums Nr.5).

8.2. Līgumā tiek iekļautas garantijas saistības un maksimālais reaģēšanas laiks sistēmas darbības bojājumu gadījumos saskaņā ar nolikumā minēto.

8.3. Līguma kopējās summas galīgā samaksa tiek veikta pēc darbu pabeigšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas. (vai noteikta pa daļām 30 darba dienu laikā pēc piegādes.)

8.4. Līgumā var tikt paredzēts avansa maksājums, bet ne vairāk kā 20% no līguma summas. Avansa nepieprasīšana vai pieprasīšana mazākā apjomā nedos nekādas priekšrocības pretendentiem.

8.5. Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas abas līgumslēdzēju puses.

1.pielikums

Iepirkuma Nr. LiepU 2011/4 nolikumam

# Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā

##### „Piekļūšanas kontroles un videonovērošanas sistēmas ierīkošana Kūrmājas prospektā 13, Liepājā” individuālā projekta „Jauno mediju mākslas izglītības nodibināšana un attīstība Liepājā” (LV0063) ietvaros

2011. gada ….. . …………

| Pretendents (nosaukums) |  |
| --- | --- |
| Reģ. Nr. un/vai nodokļu maksātāja Nr. |  |
| Pretendenta juridiskā adrese |  |
| Pretendenta tālrunis, fakss, e-pasts |  |
| Par iepirkumu atbildīgā persona (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts) |  |
| Pretendenta bankas rekvizīti |  |
| Pretendenta likumiskais pārstāvis (amats, vārds, uzvārds) vai pilnvarotā persona (vārds, uzvārds, pilnvaras datums, Nr.) |  |

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1) piesakās piedalīties iepirkumā par …………………………………………………………..;

2) apņemas ievērot visas nolikuma prasības;

3) atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību līdz Iepirkumu komisijas lēmuma pieņemšanai par pasūtījuma piešķiršanu, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju, tad līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;

4) garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.

_______________________

Paraksts, atšifrējums

*Pieteikums ir jāaizpilda drukātiem burtiem vai datorsalikumā. Pieteikums jāparaksta pretendenta likumiskajam pārstāvim vai viņa pilnvarotai personai

2. pielikums

Iepirkuma Nr.LiepU 2011/4 nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pretendenta nosaukums ________________________________________________________

piedāvā veikt piekļūšanas kontroles un videonovērošanas sistēmas ierīkošanu Kūrmājas prospektā 13, Liepājā” individuālā projekta „Jauno mediju mākslas izglītības nodibināšana un attīstība Liepājā” (LV0063) ietvaros

| Piedāvājuma cena bez PVN (LVL) |  |
| --- | --- |
| 22 % PVN (LVL) |  |
| Piedāvājuma cena ieskaitot PVN (LVL) (cipariem un vārdos) |  |

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS - SPECIFIKĀCIJA pa pozīcijām  un vienības izmaksām

| Nr. p.k. | Funkcijas nosaukums un iekārtu specifikācija | Vienību daudzums | Vienības cena LVL bez PVN | Kopā (LVL) bez PVN | Pavisam kopā (LVL) bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2.5.1.Tiek kontrolēta cilvēku plūsma ienākot un izejot no telpām pa četrām durvīm. Durvju atvēršanai/slēgšanai nepieciešama piekļuves kontroles sistēma ar magnētiskajām kartēm (karšu skaits - 100 gab.) un kodiem (ēkas plāns-pielikums Nr.6). | 100 gab. |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |
| 1.3… |  |  |  |  |  |
| 2. | 2.5.2. Jāparedz videonovērošanas kameras ar infrasarkano apgaismojumu, ienākošo un izejošo personu pilnīgai atpazīšanai pie piecām izejas durvīm. Ieraksta saglabāšana ne mazāk kā 1 mēnesi. Ieraksta sistēmai jāparedz paplašināšanas iespēja. | 5 gab. |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |
| 2.3… |  |  |  |  |  |
| 3. | 2.5.3. Nepieciešams telpās esošo stacionāro tehniku (pielikums Nr.4) nodrošināt ar drošības sistēmu. Tiek kontrolēta minētās tehnikas pārvietošanās telpās un iznešana ārpus tās pa piecām izejām. Ieraksta saglabāšana ne mazāk kā 1 mēnesi. |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  |  |
| 3.3… |  |  |  |  |  |
| 4. | 2.5.4. Tiek nodrošināta nepārtraukta drošības sistēmas darbība, arī laikā, kad kontroles sistēma ir atvienota no elektropadeves. Sistēmas vadības moduļiem jādarbojas lokālajā datortīklā. |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  |  |  |  |  |
| 4.3… |  |  |  |  |  |
| 5. | 2.5.5. Durvju atvēršanas/aizvēršanas kontroles sistēmai jādarbojas ar programmu, kas nodrošina visu notikumu fiksēšanu un uzglabāšanu vienā datu bāzē ne mazāk kā 1 mēnesi, kā arī sistēmai jābūt spējīgai pilnvērtīgi darboties arī elektrības padeves pārrāvuma gadījumā vismaz 3 stundas. |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  |  |  |  |  |
| 5.3… |  |  |  |  |  |
| 6. | 2.5.6. Jānorāda informācija par piegādāto iekārtu/sistēmas, darbu izpildes termiņu, garantijas laiku, apkopi, LiepU darbinieku apmācību (detalizēts apraksts un izmaksas), kā arī informācija par iekārtu turpmāko ekspluatāciju un apkalpošanas izmaksām pēc garantijas termiņa beigām. |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  |  |  |  |
| 6.2. |  |  |  |  |  |
| 6.3… |  |  |  |  |  |

Kopā:

22% PVN:

Pavisam kopā:

| Parakstītāja amats, vārds, uzvārds: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paraksts: |  |  |
| Datums: |  |  |

3. pielikums

Iepirkuma Nr.LiepU 2011/4 nolikumam

Tehniskās prasības - specifikācija

| Nr. p.k. | Tehniskās prasības | Pretendenta iesniegtais piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiek kontrolēta cilvēku plūsma ienākot un izejot no telpām pa četrām durvīm. Durvju atvēršanai/slēgšanai nepieciešama piekļuves kontroles sistēma ar magnētiskajām kartēm (karšu skaits - 100 gab.) un kodiem (ēkas plāns-pielikums Nr.6). Ēkā jau ir uzstādīta apsardzes sistēma DSC 1832. Jaunierīkotā sistēma jāsaslēdz ar jau ēkā esošo sistēmu. |  |
| 2. | 2.5.2. Jāparedz videonovērošanas kameras ar infrasarkano apgaismojumu, ienākošo un izejošo personu pilnīgai atpazīšanai pie piecām izejas durvīm. Ieraksta saglabāšana ne mazāk kā 1 mēnesi. Ieraksta sistēmai jāparedz paplašināšanas iespēja. |  |
| 3. | 2.5.3. Nepieciešams telpās esošo stacionāro tehniku (pielikums Nr.4) nodrošināt ar drošības sistēmu. Tiek kontrolēta minētās tehnikas pārvietošanās telpās un iznešana ārpus tās pa piecām izejām. Ieraksta |  |
| 4. | 2.5.4. Tiek nodrošināta nepārtraukta drošības sistēmas darbība, arī laikā, kad kontroles sistēma ir atvienota no elektropadeves. Sistēmas vadības moduļiem jādarbojas lokālajā datortīklā (ēkā esošajam serverim ir šādi parametri - Procesors: Intel Xeon CPU E5520 2.27GHz; Operatīvā atmiņa: 4GB DDR3; HDD: 8 x 1TB; Operētājsistēma: Linux, brīvā vieta - 8 TB). |  |
| 5. | 2.5.5. Durvju atvēršanas/aizvēršanas kontroles sistēmai jādarbojas ar programmu, kas nodrošina visu notikumu fiksēšanu un uzglabāšanu vienā datu bāzē ne mazāk kā 1 mēnesi, kā arī sistēmai jābūt spējīgai pilnvērtīgi darboties arī elektrības padeves pārrāvuma gadījumā vismaz 3 stundas. |  |
| 6. | 2.5.6. Jānorāda informācija par piegādāto iekārtu/sistēmas, darbu izpildes termiņu, garantijas laiku, apkopi, LiepU darbinieku apmācību (detalizēts apraksts un izmaksas), kā arī informācija par iekārtu turpmāko ekspluatāciju un apkalpošanas izmaksām pēc garantijas termiņa beigām. |  |

4. pielikums

Iepirkuma Nr.LiepU 2011/4 nolikumam

Stacionārās tehnikas saraksts

| Nosaukums | Skaits |
| --- | --- |
| Dators Mac PRO | 8 |
| Dators iMAC | 1 |
| Apple LED Cinema Display | 13 |
| PC tipa dators Intel Core 2 duo | 4 |
| Monitors Samsung SyncMaster | 1 |
| iZ3D 22’’ Widescreen 3D monitor | 2 |
| Monitors Dell 2407 WFP | 1 |
| HD Projektors Dell | 1 |
| Fotostatīvs | 1 |
| Printeris Canon MF4150 | 1 |
| Printeris HP LaserJet P1005 | 1 |
| Kopētājs Canon IR2016 | 1 |
| Skaņas pults Edirlol M-100FX | 1 |
| Skaņas pults ProRack M1020 | 1 |
| Skaņas monitors Dynaudio BM12A | 4 |
| M-audio Keystation Pro 88 | 1 |
| Ledusskapis Zanussi | 1 |

| Strāvas ģenerators D-Strom DB1200CL | 1 |
| --- | --- |
| Ledusskapis Zanussi ZRT 318 W | 1 |
| Statīvi Bowens BW-6610 | 2 |
| Mac PRO | 3 |
| Apple LED Cinema Display | 6 |
| iMAC | 2 |
| PC tipa dators (+ monitors katram) | 5 |
| Statīvi kamerām STATUS PRO K550 | 2 |
| CRT monitors DT-V100CG + HDLink | 1 |
| Video desk Edirol V4 | 1 |
| Monitors filmēšanas laukumam Panasonic BT-LH1700WE17 + Flat Screen Monitor Case MO-LH1700 | 1 |

Kopā:        68

5. pielikums

Iepirkuma Nr.LiepU 2011/4 nolikumam

Projekts

Preču piegādes līgums Nr…

| Liepājā | 2011.gada ____.________ |
| --- | --- |

Liepājas Universitāte (reģ. Nr.90000036859), kuras vārdā saskaņā ar Liepājas Universitātes Satversmi rīkojas tās rektors Jānis Rimšāns - turpmāk līguma tekstā PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un _______________ , kuras vārdā __________________________ - turpmāk līguma tekstā IZPILDĪTĀJS, no otras puses, abas kopā sauktas Puses, katra atsevišķi Puse, noslēdz šo līgumu saskaņā ar atklātā konkursa (identifikācijas Nr. LiepU 2011/4) rezultātiem, ar saistošo spēku Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem, par sekojošo (turpmāk tekstā līgums):

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pasūtītājs pasūta un apmaksā, un Izpildītājs veic piekļūšanas kontroles un videonovērošanas sistēmas ierīkošanu pagraba stāva telpās Kūrmājas prospektā 13, Liepājā.

Pasūtītājs organizē iepirkumu saskaņā ar individuālo projektu „Jauno mediju mākslas izglītības nodibināšana un attīstība Liepājā” (LV0063) iepirkuma „Piekļūšanas kontroles un videonovērošanas sistēmas ierīkošana Kūrmājas prospektā 13, Liepājā” (identifikācijas Nr. LiepU 2011/4) noteikumiem.

##### Šī līguma pielikumi un tā neatņemamas sastāvdaļas ir:

    - Pretendenta finanšu piedāvājums;

    - Specifikācija - Piedāvājums pēc pozīcijām un vienības izmaksām.

- PREČU PIEGĀDES NOTEIKUMI

  - Iekārtu piegāde un uzstādīšana jāveic viena mēneša laikā no līguma parakstīšanas brīža Kūrmājas prospektā 13, Liepājā, un jāuzstāda, vienojoties ar Pasūtītāju, jāveic lietotāja pamata apmācība.

2.2. Darbus Izpildītājs nodod Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru paraksta Pasūtītāja un Izpildītāja pilnvarotas personas.

2.3. Ja Izpildītāja uzstādītā sistēma nepilda specifikācijā norādītās funkcijas, Pasūtītājs to dara zināmu Izpildītājam un Izpildītājs veic sistēmas labošanu, lai tiktu nodrošināta sistēmas darbība, atbilstoši specifikācijā norādītajām prasībām.

3.	PIRKUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

3.1.Pirkuma kopējā līgumsumma par Preces piegādi ir LVL ________ (summa vārdiem), pievienotās vērtības nodoklis 22% LVL _________ (summa vārdiem), kas kopā ir LVL ____________ (summa vārdiem).

3.2.Pirkuma cenas paaugstinājums nav pieļaujams. Cenā ir iekļautas preces izmaksas, visi nodokļi, nodevas, preces piegādes, uzstādīšanas izmaksas un lietotāja pamata apmācības izmaksas.

3.3.Apmaksa par darbu tiek veikta kā avansa maksājums un galīgais norēķins.

3.4.Pasūtītājs veic avansa maksājumu Izpildītājam 20% (divdesmit procenti) apmērā no līguma     3.1. punktā minētās kopējās līgumsummas 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas un attiecīga rēķina saņemšanas.

3.5.Galīgo norēķinu par piegādātās sistēmas uzstādīšanu Pasūtītājs veic (pa daļām 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā) pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas, līguma 3.1.punktā minētās kopējās līgumsummas apmērā, atskaitot avansa maksājumu.

3.6.Maksājumi tiek veikti ar bezskaidras naudas pārskaitījumu, veicot pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto kontu.

3.7.Maksājums uzskatāms par izdarītu dienā, kad Izpildītāja bankas kontā tiek ieskaitīta atbilstošā summa.

4.		GARANTIJA

4.1.Uzstādītajai sistēmai tiek noteikta garantija, kas norādīta specifikācijā, skaitot no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas. Garantijas apkalpošana attiecas tikai uz garantijas gadījumiem. Garantijas termiņš tiek noteikts pie noteikuma, ka Pasūtītājs ievēro  ekspluatācijas noteikumus, kurus noteicis izgatavotājs un sistēmas tehnisko apkalpošanu un remontu veic Izpildītāja speciālisti vai Pasūtītāja darbinieki ar atbilstošām zināšanām.

4.2.Izpildītājs garantē, ka uzstādītā sistēma ir jauna.

4.3.Izpildītājam sistēmas bojājuma vai nefunkcionēšanas gadījumā garantijas perioda laikā jānodrošina tehniskā dienesta ierašanās Kūrmājas prospektā 13, Liepājā, lai konstatētu bojājumus. Maksimālās reakcijas laiks uz izsaukumu, ja uzstādītā sistēma nedarbojas, ir 6 stundas 7 dienas nedēļā no plkst. 9.00 līdz 21.00.

4.4.Par konstatētajiem defektiem Puses sastāda aktu un vienojas par defektu novēršanu.

4.5. Garantijas laikā nepieciešamos remontdarbus, transportēšanas  izdevumus sedz Izpildītājs.

4.6. Garantijas noteikumi nav spēkā, ja defekts radies nepareizas ekspluatācijas vai vandālisma rezultātā. Izpildītājs neatbild par sistēmas darbības traucējumiem, kam cēlonis ir elektrotīkla traucējumi un bojājumi.

5.	ZAUDĒJUMU ATLĪDZĪBAS PIENĀKUMS

  - Puses ir atbildīga par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, kuri radušies līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā.

  - Puse nevar prasīt zaudējumu atlīdzību, ja pati varēja zaudējumus novērst, ievērojot pienācīgu rūpību.

  - Zaudējumu atlīdzība un līgumsoda samaksa neatbrīvo Pusi no līgumsaistību pienācīgas izpildes.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu līguma saistību neizpildīšanu, ja tam par iemeslu ir nepārvaramas varas apstākļi, kā militāras darbības (neatkarīgi no tā, bija vai nebija pieteikts karš), militārs iebrukums, citi valstij kaitnieciski akti, sacelšanās, streiki, revolūcijas, varas maiņa vai pilsoņu karš, dabas stihijas, piemēram, plūdi, radiācija vai radioaktīvais piesārņojums, citi, no pušu gribas neatkarīgi apstākļi, kuri aizkavē līgumā paredzēto darbu izpildīšanu vai dara to izpildīšanu neiespējamu.

  - Puse, kurai ir iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri aizkavē līgumā paredzēto darbu izpildi 5 (piecu) kalendāro dienu laikā, ja vien tas ir iespējams, paziņo otrai Pusei par šo apstākļu sākšanos un beigšanos, vienlaicīgi iesniedzot otrai Pusei kompetentas valsts vai pašvaldības iestādes izsniegtu izziņu, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos un izbeigšanos.

  - Gadījumā, ja līguma izpildīšana aizkavēta nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājam ir tiesības līgumu izbeigt, par to informējot Izpildītāju.

- PUŠU ATBILDĪBA

  - Puses ir atbildīgas par šā līguma izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Ja Pasūtītājs nokavē kādu no līgumā noteiktajiem maksājuma termiņiem, tad tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,01% apmērā no līgumā noteiktās kopējās summas par katru nokavējuma dienu.

  - Ja Izpildītājs līguma 2.1. punktā norādītajā termiņā piegādā nepilnu skaitu Preces vienību un/vai specifikācijai neatbilstošu Preci, vai nepiegādā Preci norādītajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt līgumsodu 0,1% atbilstoši Preces vienības cenai, kas norādīta Pielikumā par katru kavējuma dienu.

- STRĪDU IZSKATĪŠANA

  - Visus strīdus un domstarpības par šī līguma saistību izpildi Izpildītājs un Pasūtītājs risina savstarpējo pārrunu ceļā.

  - Strīdus un domstarpības, kuras neizdodas atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā 30 dienu laikā no to rašanās sākuma, Puses risina Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

  - Šis līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses pilnībā izpildījušas savas saistības.

  - Grozījumi un papildinājumi šajā līgumā izdarāmi Pusēm vienojoties un noformējami rakstiski. Tie kļūst par neatņemamām šī līguma sastāvdaļām.

  - Līguma izbeigšana iespējama tikai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un pēc Pušu vienošanās.

  - Pasūtītājs vienpusēji ir tiesīgs lauzt līgumu, ja Preču piegāde kavējas vairāk par 30 dienām pēc šajā līgumā 2.1.punktā norādītā termiņa beigām.

- PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA

10.1 Pasūtītāja kontaktpersona ar šo līgumu saistītu jautājumu risināšanā ir __________________________tālr.________, fakss ____________

10.2. Izpildītāja kontaktpersona ar šo līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz ir__________________________, tālr._________, fakss _________,

  - Puses vienojas, ka otrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto kontaktpersonu. Puses nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.

  - Pasūtītājs pilnvaro _________________________ parakstīt preču pieņemšanas-nodošanas aktu.

  - Izpildītājs pilnvaro _________________________ parakstīt preču pieņemšanas-nodošanas aktu.

- NOBEIGUMA NOTEIKUMI

11.1. Šis līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Pie katras no Pusēm glabājas viens līguma eksemplārs

11.2. Puses apņemas neizpaust trešajai personai jebkuru informāciju, kas tai kļuvusi zināma saistībā ar šī līguma izpildi, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

- PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pasūtītājs:                                                                      Izpildītājs:

| Liepājas Universitāte |  |
| --- | --- |
| Reģ. Nr 90000036859 |  |
| Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401 |  |
| Valsts kase, kods TRELLV22 |  |
| Projekta LV0063 |  |
| Konts: LV86TREL9150195000000 |  |
| Tālr. 63423568, fakss 63424223 |  |
| e-pasts: liepu@liepu.lv |  |

6. pielikums

Iepirkuma Nr.LiepU 2011/4 nolikumam

Pagraba stāva plāns Kūrmājas prospektā 13, Liepājā